## Slide 1: Politika EU na področju W-t-E
Vir: The role of waste-to-energy in the circular economy COM(2017) 34 final

## Slide 2: Energijska izraba odpadkov
Anaerobna obdelava odpadkov
Proizvodnja goriv
Sežig
Sosežig
Vir: The role of waste-to-energy in the circular economy COM(2017) 34 final

## Slide 3: Uradna stališča EU glede energijske izrabe (jan. 2017)
izraba samo nereciklabilnih (gorljivih) odpadkov
kapaciteta naprav za energijsko izrabo
porazdelitev naprav znotraj EU
tehnološka sodobnost naprav
združevanje teh tehnologij z drugimi sektorji
Vir: The role of waste-to-energy in the circular economy COM(2017) 34 final

## Slide 4: Anaerobna presnova biorazgradljivih odpadkov
Več vrst obdelave odpadkov: suhi, pol-suhi, moker postopek,…
S pomočjo mikroorganizmov razpad dolgih ogljikovodikovih molekul na enostavne: CO2, in CH4. To sta tudi glavni sestavini bioplina.
Temperatura: odvisna od tehnologije, nekoliko nad sobno temperaturo
Bioplinski potencial je odvisen od vrste odpadkov.
Produkt delne pretvorbe biomase je bioplin
Digestacijski ostanek
{
Odpadki 

## Slide 5: Proizvodnja goriv
Potrebno je ločiti med gorivi in „gorivi“ iz odpadkov!
Za proizvodnjo goriv lahko uporabljamo samo neonesnaženo biomaso!
Vsa ostala proizvodnja je predelava odpadkov v energent, ki ima status odpadka in se ga sme uporabiti samo za sežig ali sosežig.
Gorivo ali
„Gorivo“
{
Odpadki 

## Slide 6: Goriva iz odpadkov
Refuse Derived Fuel – RDF,
Solid Recovered Fuel – SRF,
Recovered Fuel – REF,
Packaging Derived Fuel – PDF,
Paper and Plastic Fraction – PPF,
Processed Engineered Fuel – PEF,
Processed Refuse Fuel – PRF,
Waste Derived Fuel – WDF.

## Slide 7: Proizvodnja goriv iz odpadkov - standardi

## Slide 8: Pregled termičnih procesov s stališča pridobivanja energije
Sežig:
Piroliza, uplinjanje in termična oksidacija se odvijejo skupaj v eni komori.
Piroliza in uplinjanje:
Piroliza oziroma uplinjanje, čemur sledi termična oksidacija, ki se odvija v različnih komorah oziroma napravah.

## Slide 9: Pri termičnem procesu ustvarjene snovi
Piroliza: katran, oglje, reciklati, (ostanki po čiščenju d.p.)
Uplinjanje: pepel, reciklati, (ostanki po čiščenju d.p.)
Sežig: pepel, ostanki po čiščenju d.p.
Tržna zanimivost in cena posamezne snovi je odvisna od čistosti posamezne snovi (mora ustrezati posameznim predpisom), njegove količine in cene transporta do končnega odjemalca.

## Slide 10: Sežig
Popolna oksidacija organskih snovi
Ogljik in vodik iz odpadkov oksidirata z zrakom oziroma kisikom.
Temperatura: več od zakonsko določenih 850 °C oziroma 1100 °C (>1% Cl); eksotermne reakcije, izkoroščanje sproščene toplote, reakciji popolnega zgorevanja H2+1/2O2  H2O in C +O2 CO2
Produkta popolnega zgorevanja – voda in ogljikov dioksid
Pepel
Ostanki po čiščenju dimnih plinov
{
Odpadki 

## Slide 11: Uplinjanje
Delna oksidacija organskih snovi
Večino ogljika iz odpada se pretvori v plin pri uplinjanju z zrakom ali čistim kisikom.
Temperatura: 800 - 1100 °C in ogrevanje reaktorja/komore z eksotermnimi reakcijami, kot sta C+1/2O2  CO in C +O2 CO2 (nepotrebno zunanje ogrevanje).
Plin (CO2, CO, H2, CH4, C2-C6)
Trdni preostanek (kovine, pepel)
Ostanki po obdelavi dimnega plina
{
Odpadki 