## Slide 1: Zgorevanje in ekologija: Elementna sestava TLG
red. prof. dr. Niko Samec in izr. prof. dr. Filip Kokalj
Maribor, maj 2024

## Slide 2: Elementna sestava TLG
Element | Vpliv na lastnosti
Ogljik (C) | Zgorevalna toplota, količina zgorevalnega zraka, emisije prašnih delcev, emisije CO
Vodik (H) | Kurilna vrednost, zgorevalna toplota, količina zgorevalnega zraka
Kisik (O) | Zgorevalna toplota, količina zgorevalnega zraka
Dušik (N) | Uporabnost pepela, NOx in N2O emisije, HCN, H3N emisije
Kalij (K) | Obnašanje pepela, recikliranje pepela, visokotemp. korozija, emisije delcev, tvorba pepela
Magnezij (Mg) | Obnašanje pepela, recikliranje pepela, emisije delcev, tvorba pepela
Natrij (Na) | Obnašanje pepela, emisije prašnih delcev, tvorba pepela, korozija
Kalcij (Ca) | Obnašanje pepela, recikliranje pepela, emisije delcev, tvorba pepela
Fosfor (P) | Tvorba pepela, recikliranje pepela, emisije delcev
Žveplo (S) | SOx emisije, visokotemp. korozija, emisije delcev, emisije H2SO4 in korozija
Silicij (Si) | Obnašanje pepela, recikliranje pepela, emisije delcev
Klor (Cl) | Emisije HCl in ostalih halogenih spojin na primer PCDD/F, korozija, obnašanje pepela
Fluor (F) | Emisije HF, korozija
Težke kovine | Recikliranje pepela, emisije težkih kovin, katalitično delovanje, emisije delcev, katalizatorji

## Slide 3: Molekularna sestava TLG
 | Masni delež gradnikov celičnih sten (% daf) |  |  | 
Vir lesne biomase | Celuloza | Hemiceluloze | Lignin | Ekstraktivi
Les listavcev brez lubja | 43 – 48 | 27 – 35 | 16 – 24 | 2 – 8
Les iglavcev brez lubja | 40 – 44 | 24 – 29 | 26 – 33 | 1 – 5

## Slide 4: Zgorevalne lastnosti TLG
Pridobijo se analitično s pomočjo tehnične analize. Določi se:
  Vsebnost vlage
  Vsebnost pepela
  Vsebnost volatilov
  Vsebnost vezanega ogljika
  Energijska vsebnost

## Slide 5: Zgorevalne lastnosti TLG
 | Masni delež (% ar) |  |  |  | Masni delež (% db) |  | 
Lesna biomasa | VM | FC | M | A | VM | FC | A
Bukev, les | 67,5 | 17 | 8,4 | 7,1 | 73,7 | 18,5 | 7,8
Bukev, lubje | 71,9 | 17,8 | 8,4 | 1,9 | 78,5 | 19,4 | 2,1
Hrast, žagovina | 76,3 | 11,9 | 11,5 | 0,3 | 86,3 | 13,4 | 0,3
Hrast, les | 73 | 20 | 6,5 | 0,5 | 78,1 | 21,4 | 0,5
Bor, les | 70,2 | 23,3 | 4,7 | 1,8 | 73,7 | 24,4 | 1,9
Bor, sekanci | 66,9 | 20 | 7,6 | 5,5 | 72,4 | 21,6 | 6
Topol, les | 79,7 | 11,5 | 6,8 | 2 | 85,6 | 12,3 | 2,1
Topol, lubje | 73,6 | 16 | 8,4 | 2 | 80,3 | 17,5 | 2,2
Smreka, lubje | 67,3 | 21,4 | 8,4 | 2,9 | 73,4 | 23,4 | 3,2
Smreka, les | 75,7 | 17,1 | 6,7 | 0,5 | 81,2 | 18,3 | 0,5

## Slide 6: Energijska vsebnost TLG
Lesna biomasa (db) | NCV [MJ/kg] | GCV [MJ/kg]
Les iglavcev brez lubja | 18,9 | 20,2
Les listavcev brez lubja | 18,1 | 19,5
Lubje – iglavci | 19,2 | 20,4
Lubje – listavci | 19,0 | 20,0
Sečni ostanki – iglavci | 19,1 | 20,5
Sečni ostanki - listavci | 18,5 | 19,9

## Slide 7: Energijska vsebnost TLG

## Slide 8: Fizikalne lastnosti TLG
Velikost delcev
Razporeditev delcev
Mehanična obstojnost
Gostota
Poroznost
Specifična toplota
Toplotna prevodnost
Lesna biomasa | Gostota skladiščenja (kg/m3)
Drva, zložena, Bukev | 445
Drva, zložena, Smreka | 305
Lesni sekanci Iglavci | 200
Lesni sekanci Listavci | 280
Skorja Iglavci | 175
Žaganje | 160
Lesni peleti | 650

## Slide 9: Medsebojni vpliv lastnosti

## Slide 10: Standardizirane tržne oblike TLG
Serija standardov ISO 17225
Standardizirani kakovostni razredi
Predpisane lastnosti za določen razred kvalitete

## Slide 11: Kakovostni razredi lesnih pelet
 | Kakovostni razred |  | 
Parametri kakovosti | A1 | A2 | B
Vsebnost vode (% ar) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10
Delež pepela (% db) | ≤ 0,7 | ≤ 1,2 | ≤ 2
Mehanska obstojnost (% ar) | ≥ 97,5 | ≥ 97,5 | ≥ 96,5
Gostota skladiščenja (kg/m3 ar) | 600 ≤ BD ≤ 750 | 600 ≤ BD ≤ 750 | 600 ≤ BD ≤ 750
Kurilna vrednost (kWh/kg ar) | ≥ 4,6 | ≥ 4,6 | ≥ 4,6
Premer D06 (mm) | 6 ± 1 | 6 ± 1 | 6 ± 1
Dolžina D06 in D08 (mm) | 3,15 < L < 40 | 3,15 < L < 40 | 3,15 < L < 40
Delež finih delcev (< 3,15 mm) | ≤ 1,0 | ≤ 1,0 | ≤ 1,0
Dušik (% db) | ≤ 0,3 | ≤ 0,5 | ≤ 1,0
Žveplo (% db) | ≤ 0,04 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05
Klor (% db) | ≤ 0,02 | ≤0,02 | ≤0,03
DT pepela (°C) | ≥ 1.200 | ≥ 1.100 | ≥ 1.100