## Slide 1: Zgorevanje in ekologija: Nastajanje škodljivih snovi
red. prof. dr. Niko Samec in izr. prof. dr. Filip Kokalj
Maribor, maj 2024

## Slide 2: Nastajanje škodljivih snovi
Pri zgorevanju TLG nastajajo okolju in naravi škodljive snovi
  Emisije škodljivih snovi pri popolnem zgorevanju
  Emisije škodljivih snovi pri nepopolnem zgorevanju
Emisije škodljivih snovi
Popolno zgorevanje
CO2
NOx
Nepopolno zgorevanje
CO
SOx
HCl
Delci
Težke kovine
Metan
VOC
PAH in katran
Delci
PCDD/F
NH3

## Slide 3: Značilne koncentracije škodljivih snovi
Na koncentracijo škodljivih snovi v dimnih plinih malih kurilnih naprav vplivajo: zasnova, procesni parametri in kvaliteta goriva
Tip naprave | Navadna peč | Toplovodni kotel | Kotel na pelete
Nazivna moč | 2 – 10 kW | 2 – 10 kW | 2 – 25 kW
Tip goriva | Lesna polena | Lesni sekanci | Lesni peleti
NOx (mg/nm3) | 100 – 500 | 100 – 500 | 100 – 500
PM (mg/nm3) | 5.000 | 20 – 100 | 20
VOC (mg/nm3) | 100 | 10 | 10
CO (mg/nm3) | 250 – 6.000 | 250 – 800 | 200 – 800
Ref. conc. O2 (%) | 11 | 6 | 11

## Slide 4: Metode redukcije emisij
Primarne metode so usmerjene v preprečitev nastajanja emisij
Sekundarne metode zajemajo odstranjevanje škodljivih snovi
Metode redukcije emisij
Primarne redukcijske metode
Izboljšanje pogojev zgorevanja
Izbira oz. modifikacija goriva
Sekundarne redukcijske metode
Filtracija delcev
Procesno vodenje
Selektivna katalitična redukcija
Selektivna nekatalitična redukcija

## Slide 5: Metode redukcije emisij
Primarne metode so primernejše za male kurilne naprave
Velik vpliv ima optimizacija pogojev zgorevanja (pravilo TTT)

## Slide 6: Tehnologija malih kurilnih naprav
Tehnologija malih KN na TLG
Toplovodni kotli
Vplivni dejavniki
Zgradba
Kotlovska regulacija
Zakonodaja
Relevantni standardi

## Slide 7: Osnovni konstrukcijski gradniki
V delu so obravnavani toplovodni kotli za centralno ogrevanje, ki delujejo na lesne pelete

## Slide 8: Metode regulacij procesa zgorevanja
Cilj kotlovske regulacije je optimalno vodenje procesa zgorevanja
  Prilagoditev procesnih parametrov glede na potrebe po toploti
  Sekundarne funkcije in procesi

## Slide 9: Lambda regulacija
Meritve koncentracije kisika v dimnih plinih tekom obratovanja omogoča dovod optimalne količine zgorevalnega zraka

## Slide 10: Vplivni dejavniki na razvoj
Zakonodaja
Standardizacija
Javni skladi za sofinanciranje
Varnost naprave – požarna varnost
Ekonomičnost proizvodnje – optimalna raba materialov
Ekonomičnost obratovanja – visoka učinkovitost
Okoljevarstvo – nizka stopnja obremenitve okolja
Želje kupcev, trgovcev in posrednikov

## Slide 11: Zahteve po izvoru lesne biomase
Skladnost s trajnostnimi merili iz Direktive EU 2018/2001 RED II (Renewable energy directive II).
  Uredba o trajnostnih merilih za biogoriva in emisiji toplogrednih plinov goriv
  SURE certifikat - opredeljuje vrsto trajnostnih meril in meril za emisije toplogrednih plinov, ki jih morajo izpolnjevati biogoriva. Zahteva velja za toplarne nad 20 MW.
  Veljavnost certifikata je 1 leto.
Pričakovati skladnost z novo Direktivo EU 2023/2413 (RED III), sprejeto 18.9.2023
Za gospodarjenje z gozdovi, ki pridobijo certifikat, velja, da:
  lastniki gozdov striktno upoštevajo vso veljavno zakonodajo (Zakon o gozdovih),
  se pri pridobivanju lesa ohranja biološka raznovrstnost,
  se varujejo ogrožene živalske in rastlinske vrste,
  da je izkoriščanje lesa trajnostno,
  se ohranjajo vodni viri.
Avstrijski model (HEAT 35):
  Sistem vodenja kakovosti (nadzora) pri projektiranju in izvedbi toplarn na biomaso je obvezen za vse obrate z nazivno močjo večjo od 400 kW.