## Slide 1: Zgorevanje in ekologija: Proces zgorevanja vodika
red. prof. dr. Niko Samec in izr. prof. dr. Filip Kokalj
Maribor, november 2023

## Slide 2: Uvod
Vodik (latinsko hydrogenium) je kemični element s simbolom H, atomskim številom 1 in atomsko maso 1,00794.
Je najlažji element v periodnem sistemu elementov.
V eno atomnem stanju je najpogostejša kemična snov v vesolju in tvori približno 75 % vse mase.
Ker z večino nekovinskih elementov zlahka tvori kovalentne spojine, je na Zemlji večina vodika vezanega v vodi in organskih spojinah. Vodik igra posebej pomembno vlogo v kislo-bazičnih reakcijah.
Pri standardni temperaturi in tlaku je brezbarven lahko vnetljiv in nestrupen plin brez vonja in okusa s formulo H2.
Je približno 8,7-krat lažji od zemeljskega plina in 14-krat lažji od zraka ,
Glede na svojo težo ima vodik bistveno večjo energijsko gostoto kot zemeljski plin (2,87),
Glede na prostornino pa ima bistveno manjšo energijsko gostoto (zemeljski plin ima 3,6-krat večjo).

## Slide 3
„Barve“ vodika
Vir: www.vectorenewables.com

## Slide 4: Uvod
Plinasti vodik so prvič umetno pridobili v zgodnjem 16. stoletju z mešanjem kovin in kislin.
V letih 1766-1781 je Henry Cavendish prvi prepoznal vodikov plin kot diskretno snov in ugotovil, da z zgorevanjem tvori vodo. Ta lastnost mu je kasneje dala tudi ime: hidrogen v grščini pomeni vodotvoren.
Večina vodika se proizvede s parnim reformingom naravnega plina. Manj pogosta in energijsko mnogo bolj potratna metoda je elektroliza vode.
Večina vodika se porabi na mestu proizvodnje, največ za obdelavo fosilnih goriv, na primer hidrokrekiranje, proizvodnjo amonijaka za umetna gnojila, polnjenje balonov in v zadnjem času kot vir energije v gorivnih celicah.
V metalurgiji ni zaželen, ker povzroča krhkost mnogo kovin in otežuje gradnjo cevovodov in cistern za njegovo shranjevanje.

## Slide 5: Zgodovina uporabe vodika
V 19. stoletju pričetek proizvodnje mestnega plina, ki vsebuje velike količine vodika.
Leta 1807 patentiran de Rivazov motor z notranjim zgorevanjem, ki ga je poganjala zmes vodika in zraka.
Leta 1823 so izumili tako imenovano Döbereinerjevo svetilko in Drumondov (apneni) reflektor.
Prve gorivne celice so izumili že leta 1838.
Prvi z vodikom napolnjen balon je izdelal Jacques Charles leta 1783. Po letu 1852 so z vodikom napolnjene zračne ladje, ki jih je zasnoval Henri Giffard postale prvo zanesljivo prevozno sredstvo za potovanje po zraku. Potovanje s trdno grajenimi zračnimi ladjami s pogonom je še posebej promoviral nemški grof Ferdinand von Zeppelin. Prvi cepelin je poletel leta 1900, prve redne proge pa so odprli leta 1910. Do avgusta 1914, ko je polete prekinila prva svetovna vojna, so cepelini brez večjih težav prepeljali 35.000 potnikov.
Leta 1937 naredijo prvi z vodikom hlajen turbogenerator. Zaradi velike toplotne prevodnosti vodika so tovrstni generatorji še vedno najbolj pogosta vrsta generatorjev.

## Slide 6: Zgorevanje/reaktivnost vodika
Plinasti vodik je zelo vnetljiv in v zraku gori v zelo širokem intervalu koncentracij od 4 do 74 vol %. Sežigna entalpija je vodika -286 kJ/mol. Spodnja kurilna vrednost je 120 MJ/kg.
2 H2 (g) + O2 (g) → 2 H2O (l)
4-74 vol % zmesi vodika z zrakom in 5-95 vol % zmesi vodika s klorom so eksplozivne. Eksplozijo sprožijo iskra, toplota ali sončna svetloba. Temperatura samovžiga vodika v zraku je 500 °C. Plamen zmesi čistega vodika in čistega kisika sevajo ultravijolično svetlobo, ki je s prostim očesom skoraj nevidna. Za odkrivanje gorenja uhajajočega vodika je potreben detektor plamena. Gorenje iztekajočega vodika je zato lahko izredno nevarno. Vodikov plamen v drugih pogojih zgorevanja je moder in podoben plamenu zemeljskega plina.
H2 reagira z vsemi oksidanti. S fluorom in klorom reagira že pri sobni temperaturi in tvori ustrezna vodikova halogenida, ki sta tudi potencialno nevarni kislini:
H2(g) + F2(g) → 2 HF(g)
H2(g) + Cl2(g) → 2 HCl(g)

## Slide 7: Laminarna hitrost zgorevanja vodika
Vir: M. Ilbas, A.P. Crayford, İ. Yılmaz, P.J. Bowen, N. Syred: Laminar-burning velocities of hydrogen–air and hydrogen–methane–air mixtures: An experimental study, International Journal of Hydrogen Energy, Volume 31, Issue 12, September 2006, Pages 1768-1779

## Slide 8
Pogled na uporabo pred >20. leti in danes
Vir: https://www.spiegel.de/auto/fahrberichte/bmw-750hl-nah-am-wasser-gebaut-a-76253.html in https://www.motorauthority.com/news/1133276_bmw-ix5-hydrogen-revealed-ahead-of-2022-start-of-production

## Slide 9
Trenutne razmere na energetskem trgu
Vir: https://www.cegh.at/en/

## Slide 10
Varnost(ni listi) vodika
Fizikalno stanje: Plin
Barva: Brezbarven
Vonj: Brez vonja
pH: Ni uporabno.
Tališče/ledišče: -259,2 °C
Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča: -252,77 °C
Sublimacijska točka: Ni uporabno.
Kritična temperatura (°C): -240,0 °C
Plamenišče (°C): Ni relevantno za pline in zmesi plinov.
Hitrost izparevanja: Ni relevantno za pline in zmesi plinov.
Vnetljivost (trdno, plinasto): Vnetljiv plin.
Meja eksplozivnosti - spodnja (%): 4 % (V)
Meja eksplozivnosti - zgornja (%): 77 % (V)
Parni tlak: Ni zanesljivih podatkov.
Parna gostota (zrak=1): 0,069
Relativna gostota: 0,07
Topnost v vodi: 1,62 mg/L
Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda): Ni znano.
Temperatura samovžiga: 560 °C
Vir: https://gtg-plin.com/assets/vl_vodik3.pdf

## Slide 11
Varnost vodika
Vir: https://www.kleinezeitung.at/steiermark/suedsuedwest/6313272/Detonation-in-Lebring_Wasserstofftank-neben-Autobahn-explodiert