## Slide 1: Zgorevanje in ekologija: Proizvodnja vodika
red. prof. dr. Niko Samec in izr. prof. dr. Filip Kokalj
Maribor, november 2023

## Slide 2
Naslednja pomembna postopka pridobivanje vodika sta delna oksidacija ogljikovodikov:
2CH4 + O2 → 2CO + 4H2
in premoga:
C + H2O → CO + H2
Vodik se pogosto industrijsko proizvaja na mestu njegove porabe brez predhodnega ločevanja nastalih plinov. Takšen primer je Haber-Boschov postopek za sintezo amonijaka, v katerem se vodik pridobiva iz naravnega plina.
Znanih je več kot dvesto termokemičnih cikličnih procesov, uporabnih za razgrajevanje vode.

## Slide 3: Proizvodnja vodika
Za proizvodnjo 1 kg vodika je potrebnih 55 kWh električne energije (ob predpostavki, da je učinkovitost postopka elektrolize > 60 %).
Za proizvodnjo 1 kg vodika je potrebnih devet kilogramov vode.
1 kg vodika ≙ 11,89 m³
Notes: Quelle Wirkungsgrad und kWh Preis: https://cleanenergypartnership.de/faq/wasserstoffproduktion-und-speicherung/?scroll=true

## Slide 4: Zanimiva dejstva
﻿﻿► Trenutno se na svetu proizvede približno 600 milijard kubičnih metrov vodika, ki se porabi skoraj izključno v industriji.
► To ustreza približno 1,5 % svetovne porabe energije.

## Slide 5
Uporaba vodika kot energenta
Uporaba vodika gre v dveh smereh:
gorivne celice
zgorevanje
Vir: https://energy.economictimes.indiatimes.com/news/renewable/gm-targets-hydrogen-powered-generators-in-expansion-of-fuel-cell-business/89013147 in https://www.firstpost.com/tech/auto-tech/explained-what-is-a-hydrogen-internal-combustion-engine-and-can-it-be-a-real-alternative-to-battery-evs-10116721.html

## Slide 6: Razogljičenje z uporabo vodika
Energijska bilanca (primer 10 kW)
Zemeljski plin  2,02 kg/h CO2
Zemeljski plin + 10 vol% H2  1,96 kg/h CO2
Zemeljski plin + 20 vol% H2  1,89 kg/h CO2
- 3%
- 6,9%
Notes: Beispiel mit 10 kW in absoluten Zahlen: Verbrennung Erdgas 2,02 kg/h, Erdgas + 10% 1,96 kg/h (-3%), Erdgas + 20% 1,89 kg/h (-6,9%)
50% CO2 Reduzierung Erdgas/Wasserstoffverhältnis circa 20/80

## Slide 7: Vodik - vplivi na gorilnik
► Temperatura plamena je za približno 300 °C višja kot pri zgorevanju zemeljskega plina
► Lokalno višja temperaturna obremenitev glave plamena
► Prilagoditev materiala plamenske glave višjim temperaturam
► Uporaba zemeljskega plina ali utekočinjenega zemeljskega plina kot vžignega plina
► Termični NOx se poveča za faktor 2,5...3

## Slide 8: Vodik - dodatni varnostni ukrepi
► Plinovod z dodatnim varovalom plamena
► Plinovod je morda treba očistiti z dušikom (nevarnost eksplozije)
► Preprečiti kondenzacijo v plinovodu
► Življenjska doba sestavnih delov gorilnika se skrajša glede na stanje/lastnosti goriva

## Slide 9: Vodik - vplivi na kotel
► Lokalno višja temperaturna obremenitev v zgorevalnem prostoru
► Povprečna temperatura dimnih plinov se poveča za približno 30 °C
► kotel z zunanjim povratkom dimnih plinov
Hlajenje plamena, zniževanje NOx

## Slide 10: Certificirani proizvodi za uporabo vodika na tržišču
﻿﻿► Certificiranje 20% H2 glede na DVGW CERT ZP 3100
►Stanje na izdelkih
WH ogrevalni sistemi lahko obratujejo z do 20% H2 deležem