## Slide 1: Zgorevanje in ekologija: Znanstveno – raziskovalni pristop za razvoj sodobne naprave za zgorevanje biomase
red. prof. dr. Niko Samec in izr. prof. dr. Filip Kokalj
Maribor, maj 2024

## Slide 2: Računalniška dinamika tekočin (RDT, ang. CFD)
RDT je podpodročje mehanike tekočin, za katero je značilna obravnava inženirskih problemov toka tekočin in s tem povezanih prenosnih pojavov (npr. prenos snovi in toplote) s pomočjo numeričnih aproksimativnih metod
Za razliko od analitičnih metod pri numeričnih problem rešimo zgolj približno
RTD (CFD)
Mehanika tekočin
Računalništvo in informatika
Matematika

## Slide 3: Uporabnost RDT in področja uporabe
Eksperimentalne metode so pogosto drage in dolgotrajne
Za kompleksne probleme analitične rešitve pogosto ni mogoče pridobiti
RDT omogoča hitro spremembo geometrije in obratovalnih parametrov
S pomočjo RDT lahko preučujemo lastnosti tehniških sistemov
Uporabnost v strojništvu:
  Optimiranje geometrije
  Pomoč pri oblikovanju novih izdelkov
  Optimiranje procesnih parametrov

## Slide 4: Osnovni princip RDT
Pri analizi s pomočjo RDT gre za numerično reševanje vodilnih enačb ohranitvenih zakonov: ohranitev mase, gibalne količine, energije, etc.
Večina komercialnih programov temelji na metodi končnih volumnov
  Področje tekočine se razdeli na končno število kontrolnih volumnov – celic
  Enačbe ohranitvenih zakonov se diskretizirajo v algebraične izraze
  Set algebraičnih izrazov se reši za vsako celico
  Pridobljeni rezultati v posameznih točkah volumna
Časovna odvisnost
Premikanje v prostoru
Difuzija
Izvor/ponor

## Slide 5: RDT procesov zgorevanja - rezultati
Numerične simulacije zgorevanja opravljamo z namenom pridobiti:
  Razumevanje vzrokov za tvorbo produktov zgorevanja - emisije
  Vpogled v dogajanje znotraj obravnavane domene
  Razumevanje vpliva geometrije in procesnih parametrov na proces zgorevanja
Rezultati, ki nas zanimajo
  Temperaturno polje
  Hitrostni profili
  Polje koncentracij reaktantov in produktov
  Hitrosti kemijskih reakcij, itd.

## Slide 6: Primer uporabe RDT v praksi – kotel na pelete

## Slide 7: Metoda izvedbe numerične simulacije
Na lastnosti sinteznega plina, ki vstopajo v domeno RDT, vpliva vpadni sevalni tok na sloj goriva

## Slide 8: Strukturirana računska mreža
 | Vrednost | 
Procesni parameter | Nazivna moč | Reducirana moč
Masni tok goriva | 7,09 kg/h | 2,09 kg/h
Masni tok zraka | 67,7 kg/h | 25,0 kg/h
Delež prim. zraka | 40 % | 50 %
Delež sek. zraka | 60 % | 50 %
Delež sek. zraka zgoraj | 29 % | 29 %
Delež sek. zraka plašč | 71 % | 71 %
Temperatura prim. zraka | 395,15 K | 395,15 K
Temperatura sek. zraka | 350 K | 550 K
Temperatura goriva | 295,15 K | 295,15 K

## Slide 9: Robni pogoji dovodov in odvoda snovi
 | Temperatura [K] in hitrost [m/s] | 
Področje vtoka snovi | Nazivna moč | Reducirana moč
CONA 1 | 504,22 / 0,431 | 660,24 / 0,214
CONA 2 | 714,88 / 0,978 | 732,56 / 0,421
CONA 3 | 841,26 / 1,288 | 792,30 / 0,537
CONA 4 | 857,66 / 0,502 | 930,44 / 0,247
Sek. zrak zgoraj | 350 / 20,727 | 550 / 10,023
Sek. zrak plašč | 350 / 17,790 | 550 / 8,603

## Slide 10: Grafična upodobitev rezultatov simulacije
Temperaturno polje: nazivna moč (levo), reducirana moč (desno)

## Slide 11: Grafična upodobitev rezultatov simulacije
Masni delež CO (levo) in O2 (desno): nazivna toplotna moč

## Slide 12: Grafična upodobitev rezultatov simulacije
Tokovnice: nazivna moč (levo), reducirana moč (desno)