## Slide 1: Energija in okolje: IoT Based Solar Power Monitoring System
izr. prof. dr. Filip Kokalj
Maribor, januar 2024

## Slide 2: Uvod
Sončna energija je postala zelo trendovska, saj je na voljo v izobilju, proizvodnja sončne energije pa je tudi cenejša v tehnologiji pretvorbe. V tej tehnologiji se svetlobna energija pretvori v električno energijo, ki je znana kot fotovoltaični učinek in se imenuje sončna energija.
Z uporabo sončne energije se bo zmanjšalo onesnaževanje in s spremljanjem energetskega napovedovanja, gospodinjstev in skupnosti se lahko poveča tudi produktivnost. S spremljanjem tega sistema lahko vemo njegovo stanje in tudi pokažemo, kdaj obstaja težava, ki je tako koristna. Predlagani sistem opisuje sistem za spremljanje sončne energije, ki temelji na IoT. omrežja.

## Slide 3
V tem sistemu se sončna svetloba pretvori v električno energijo s sončnimi celicami, ki so prisotne v sončnih kolektorjih. Uporabljamo Arduino. Parametri trenutne napetosti se merijo s senzorji. Vrednosti toka in napetosti so prikazane na LCD zaslonu.
Naprava IoT je povezana tudi s senzorji, preko katerih so parametri prikazani na zaslonu, ki jih je mogoče spremljati od koder koli z uporabo razpoložljivega

## Slide 4: Izziv
Izgradnja sončnega fotovoltaičnega sistema je v zadnjih letih doživela hitro rast zaradi napredka v tehnologiji in zmanjšanja stroškov PV panelov. Ker se PV sistemi nahajajo na neprehodnih lokacijah, je potrebno stalno spremljati zmogljivost.
Spremljanje sončne fotovoltaike na osnovi IoT uporablja modul GPRS, poceni mikrokrmilnik. Te komponente, opremljene s PV, omogočajo uporabniku dostop do podatkov o produktivnosti PV od koder koli.

## Slide 6: Hardware description
Arduino Uno To je plošča mikrokrmilnika, ki je zgrajena na mikročipu ATmega328P. Beseda Uno pomeni "ena". Sestavljen je iz 14 digitalnih vhodnih / izhodnih pinov, ki jih je mogoče povezati z različnimi vrstami drugih vezij, Arduino Uno pa ima tudi 6 analognih V / I pinov, ki jih podpira Arduino IDE (integrirano razvojno okolje) s pomočjo kabla USB. Poleg tega je Arduino Uno sestavljen tudi iz napajalnega priključka, 16MHz kristalnega oscilatorja in gumba za ponastavitev. Deluje pri napetosti 5V. Ima vse funkcije, potrebne za podporo mikrokrmilnika

## Slide 7
Sončni paneli se imenujejo tudi PV (fotovoltaični) paneli, prikazani na sliki 3, se uporabljajo za pretvorbo svetlobne energije iz sonca. Sončni kolektorji so sestavljeni iz številnih neodvisnih sončnih celic, ki nastanejo z združevanjem elementov, kot so silicij, fosfor in bor. Te plošče absorbirajo fotone iz sončne svetlobe in sodelujejo z elektroni, ki so prisotni v ploščah, in proizvajajo električno energijo, ki jo lahko nato uporabimo za različne namene.

## Slide 8
To je vgrajeno vezje, prikazano na sliki 4; sestavljen je iz usmerniškega vezja, ki pretvarja napajanje izmeničnega toka (AC) v enosmerni tok (DC). Zagotavlja stabilno napetost napravi, ki deluje z določenim napajanjem. Izhod, ki ga pridobimo iz reguliranega napajanja, je vedno blizu enosmernega toka, vendar je lahko izmenični ali enosmerni. Drugo ime za regulirano napajanje z enosmernim tokom je linearno napajanje. To ima različne bloke, kot so spuščanje transformatorja, usmernika, enosmernega filtra in regulatorja..
Regulirano napajanje

## Slide 9
V tem sistemu uporabljamo WI-FI Module-ESP8266, kar je prikazano na sliki 5. To je samostojen mikročip SoC, ki je sestavljen iz sklada protokola TCP / IP, ki omogoča dostop do katerega koli mikrokrmilnika v omrežje Wi-Fi. Ima dovolj zmogljivosti shranjevanja in vgrajene obdelave, ki mu omogoča interakcijo z drugimi senzorji in pripomočki. Ta modul zahteva zunanji pretvornik logične ravni, saj ne more prestavljati logike 5V-3V.
WI-FI Module

## Slide 10
Senzor napetosti Senzor napetosti je naprava, ki lahko zazna ali prepozna vrsto električnih ali optičnih signalov. Ta senzor se uporablja za izračun količine napetosti, pridobljene v predmetu, in se uporablja tudi za njegovo spremljanje. Uporablja se predvsem za zaznavanje in merjenje AC ali DC ICRAEM 2020 IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 981 (2020) 032037 IOP Publishing doi: 10.1088/1757-899X/981/3/032037 5 napetostnih ravni. Sama napetost je podana kot vhod za ta senzor, izhod pa so lahko stikala, analogni napetostni signal, tokovni signal itd.

## Slide 11
LCD (zaslon s tekočimi kristali) je elektronski zaslonski modul, ki se običajno uporablja v različnih napravah in vezjih za prikaz podatkov. Zaslon LCD, ki se uporablja v tem sistemu, je prikazan na sliki 7. Na splošno LCD deluje tako, da blokira svetlobo. V tem sistemu uporabljamo LCD zaslon 16x2. Zaslon 16x2 je sestavljen iz 16 znakov in 2 vrstic. LCD je tvorba trdne in tekočine. Uporablja tekoče kristale za ustvarjanje vidne slike na zaslonu.
LCD Display