## Slide 1: Energija in okolje: IoT for renewable energy
izr. prof. dr. Filip Kokalj
Maribor, januar 2024

## Slide 2: Uvod
Največji donos PV določata predvsem dva dejavnika, in sicer nespremenljivi in spremenljivi dejavniki. Nespremenljivi dejavniki so okoljski dejavniki, kot so sončna insolacija, gibanje vetra, padavine, lastnosti prahu, temperatura okolja in vlažnost. Privzeto ga je treba sprejeti. Spremenljivi dejavniki omogočajo prilagodljivost oblikovanja in s spreminjanjem njihovih konstrukcijskih vrednosti se spreminja tudi odziv. Spremenljivi dejavniki so orientacija plošče, kot nagiba, naprave za sledenje soncu, sončni reflektorji za optimalen donos.

## Slide 3
Fizični nadzor kmetij, kot so sončna, vetrna, vodna energija itd., postane težaven in vključuje človeško posredovanje. Senzorji IoT pomagajo pri spremljanju in upravljanju proizvodnje, prenosa in distribucije po oddaljenih lokacijah brez človeških posegov. PV nastavitev je sestavljena iz pretvornika s sledenjem MPPT ali brez njega, krmilnika za napajanje omrežja. Samostojni PV sistem je sestavljen iz pretvornika z ali brez sledilnika največje moči, krmilnika, baterijskega shranjevanja in pretvornika Nekateri podvigi, ponujeni za spremljanje parametrov PV, so naslednji..

## Slide 4: Izziv
Izgradnja sončnega fotovoltaičnega sistema je v zadnjih letih doživela hitro rast zaradi napredka v tehnologiji in zmanjšanja stroškov PV panelov. Ker se PV sistemi nahajajo na neprehodnih lokacijah, je potrebno stalno spremljati zmogljivost. Spremljanje sončne fotovoltaike na osnovi IoT uporablja modul GPRS, poceni mikrokrmilnik. Te komponente, opremljene s PV, omogočajo uporabniku dostop do podatkov o produktivnosti PV od koder koli. Iz zabeleženih podatkov identificira napako, obvešča o zahtevi po vzdrževanju in o tem, ali donos PV zadovoljuje povpraševanje ali ne [2]. Poceni sistem spremljanja, razvit z uporabo.

## Slide 5: Arhitektura IoT za obnovljive vire energije
Raspberry Pi, mikrokrmilnik za zagotavljanje sistemskih podatkov v realnem času v grafični obliki namesto številčnih. Spremljajo se bistveni parametri, kot so napetost, tok, temperatura okolja. Na podlagi spremljanih podatkov je mogoče ugotoviti, ali je PV sistem mogoče razširiti ali ne [3]. Tehnologija IoT, ki nadzoruje sončno PV elektrarno, pomaga pri ocenjevanju uspešnosti PV farme na oddaljeni lokaciji. V tej ponujeni metodi je PV napetost in napetost akumulatorja določena z napetostnim delilnikom vezja, PV tok in tok akumulatorja je določen z diferencialnim ojačevalnikom.

## Slide 6
Omrežna napetost, določena iz potencialnega transformatorja in omrežnega toka, določena s tokovnim transformatorjem. PIC18F46K22 mikrokrmilnik kot srce enote za beleženje podatkov, SIM900 kot komunikacijski modul je povezan z enojedrnim procesorjem AMR926EJ-S. Določa napako, opozarja na urnik vzdrževanja. Podatki o obratu v realnem času bodo zadevni organi izboljšali postopek odločanja. Podatki v realnem času so na voljo v spletnem strežniku. Daljinsko spremljanje postane bistvenega pomena danes, ko so sončne kmetije prepletene z omrežjem. Energetska učinkovitost PV kmetije se izboljša z daljinskim spremljanjem na osnovi IoT [4].

## Slide 7
Spremljana vsebnost vlage v tleh in temperatura se prek brezžičnega omrežja prenašata na portal v oblaku. Obdeluje podatke in izvaja nadzorno dejanje. Krmilna enota se aktivira za črpanje vode na polje, ko so izmerjene vrednosti vsebnosti vlage in temperature pod mejnimi vrednostmi. Če so izmerjene vrednosti nad mejnimi vrednostmi, Agribot samo prečka to območje, ne da bi namakal polje. Enosmerni motor se uporablja za pogon Agribota. IoT ne samo poveča učinkovitost PV, temveč tudi izboljša namakanje kmetije za povečanje donosa kmetijskega polja.

## Slide 8
IoT se izvaja za izkoriščanje največje moči iz PV. PV napetost in tok sta na voljo portalu v oblaku. Portal v oblaku obdeluje napetost in tok, da določi dejansko moč. Dejanska moč se primerja z nastavljeno vrednostjo. Če je enaka nič, potem delovni cikel za preklopno napravo pretvornika ostane enak. Če ni enaka nič, primerja vrednost PV napetosti z vrednostjo praga. Če je ustrezno manjša ali večja, se delovni cikel stikalne naprave spremeni, da se sledi največji moči. Zmogljivost IoT v primerjavi z različnimi algoritmi za sledenje največje moči in ugotovili, da se IoT hitro konvergira in kompleksnost izvajanja tudi ni visoka, parametri, ki jih upošteva IoT, pa so napetost, tok in obsevanje

## Slide 9
IoT za ponujeni sistem za spremljanje sončne energije uporablja Amazon Web Services za nadzor v živo nad največjo močjo. Delovanje nadzornega sistema se izvaja na dveh platformah IoT: Beagle, Bone, Green in ESP8266. Programska oprema Maximum Power Point Tracker (MPPT), naložena na teh dveh platformah za topologijo pretvornika.
Zmogljivost internetne povezave določata dva parametra, in sicer doba motenj in njena velikost. Čas, potreben za sprejem podatkov o temperaturi in sevanju, pretvorbo analognih podatkov v digitalne podatke, izvedbo algoritma za določitev izhoda in ustrezno spremembo vrednosti delovnega cikla, mora biti krajši od časa motenjskega obdobja.
Oba brezžična profila sta bila programirana z uporabo pythona in CPP za določitev časa izvajanja MPPT. Rezultat ponujenega sistema je, da je pogostost delovanja MPPT odvisna od hitrosti prenosa in prejemanja podatkov. Metodologija za sledenje največje moči, ki temelji na portalu v oblaku, je izvedljiva

## Slide 10
Pri sončnih poljih je zanesljivost eden ključnih dejavnikov, ki odločajo o učinkovitosti proizvodnje električne energije. Nekateri pojavi, ki zmanjšujejo proizvodnjo energije, so senčenje, ki je lahko trajno ali začasno. Začasna je manj resna v primerjavi s trajno, ki ima visoko resnost.
Drugi dejavniki, ki prekinejo proizvodnjo električne energije, so okvara od linije do linije, enojna ali dvojna ozemljitvena napaka, okvara odprtega tokokroga, napaka kratkega stika.
Način, na katerega IoT prepozna napako, je, da izvaja algoritemsko tehniko in napoveduje razlog za pojav zmanjšanja donosa. Umazanija - poslabšanje prahu na površini sončnih kolektorjev. Zmanjšuje učinkovitost pretvorbe

## Slide 11
Na voljo je veliko tehnik čiščenja. Z uporabo IoT se čiščenje izvaja na oddaljenih lokacijah brez človeškega posredovanja, da se poveča učinkovitost pretvorbe. Poleg tega zmanjšanje umazanije poveča življenjsko dobo plošče, sicer ustvari vročo točko na površini plošče, zaradi česar je pokvarjena.
Brezpilotno vozilo s termalno kamero je narejeno za letenje nad PV farmo. Slike se obdelajo z uporabo portala v oblaku IoT, da se določi natančna lokacija dostopne točke na plošči

## Slide 13
Sončna energija, pridobljena neposredno v mikroomrežje, da se olajša razsvetljava, polnjenje baterij. Računalniška in nadzorna tehnika, zagotovljena z uporabo IoT. Izvedena nadzorna tehnika izboljša optimalno sledenje. Ta zanesljiva nadzorna tehnika z uporabo IoT ne le izboljša zanesljivost, temveč tudi samoobnovitev sistema [15]. Ko so sončni kolektorji nameščeni na strehi, postane težko spremljati in preučevati stabilnost sistema. Senzorske enote, ki spremljajo PV parametre, so povezane z napravami Zigbee, da so podatki dostopni spletu.

## Slide 14
Software developed to monitor the parameters PV voltage and current, temperature of the panel, operating time. The proffered system identifies the occurrence of fault automatically and allows remote monitoring using GSM embedded module. With stored data analysis carried out to determine the performance of PV system. Specialist and operators are allowed to monitor the performance. Software developed can be altered or updated according to the requirement by specialist. Operators can just monitor only