## Slide 1: Energija in okolje: Vetrna in druga obnovljiva energija za razvojne priložnosti v slovenskih občinah
izr. prof. dr. Filip Kokalj
Maribor, januar 2024

## Slide 2: Uvod
želja v Evropi doseči vsaj 42,5 % energije iz obnovljivih virov do leta 2030, z ambicijo doseči 45 %
v Sloveniji (Nacionalni energetsko podnebni načrt, 2024):
  doseganju neto ničelnih emisij TGP na ravni EU do leta 2050, kar je izhodišče za načrtovanje ciljev, politik in potrebnih ukrepov do leta 2030,
  zmanjšanje skupnih emisij TGP za vsaj 55 % do leta 2033 glede na leto 2005,
  bolj zmanjšati emisije TGP do leta 2030, kot Sloveniji to določa Uredba o delitvi bremen, tj. vsaj za 28-31 % glede na leto 2005,
  doseči vsaj 30–35 odstotni delež OVE v končni rabi energije do leta 2030

## Slide 3: Izziv

## Slide 4: Izziv

## Slide 5: Projekti proizvodnje in distribucije energije iz OVE
Ali imajo enote proizvodnje in distribucije energije (tudi iz OVE) vpliv na:
okolje?
naravo?
prostor?
podnebje?
zdravje?
DA

## Slide 6: Uredba – vplivi na okolje
Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22 – ZVO-2): D Energetika

## Slide 7: Vrste vplivov na okolje
Vplivi na okolje:
emisije snovi v zrak
emisije snovi v vode
emisije snovi v tla
odpadki
elektro-magnetno sevanje
hrup
svetlobno onesnaženje
…

## Slide 8: Veter v Sloveniji
Vir: ARSO

## Slide 9: Veter v Sloveniji
Vir: ARSO

## Slide 10
Karta občutljivih območij glede ptic za umeščanje vetrnih elektrarn v Sloveniji
Vir: ARSO

## Slide 11
Vpliv na ptice
V ZDA so znanstveniki ocenili glavne razloge za smrtnost ptic:
Vetrne turbine 1 milijon
Komunikacijski stolpi 6,5 milijon
Daljnovodi 25 milijon
Pesticidi 67 milijon
Avtomobili 200 milijon
Okna 1 milijarda
Mačke 1,3-4 milijarde
*Longcore et al. (2013). Avian Mortaility at Communication Towers in the United States and Canada: Which Species, How Many, and Where?
*Loss, S.R.; Will, T.; Marra, P.P. (December 2013).
Estimates of Bird Collision Mortality at Wind Facilities in the Contiguous United States.
*Erickson, W.P.; Wolfe, M.M.; Bay, K.J.; Johnson, D.H.; Gehring, J.L. (September 15, 2014). A Comprehensive Analysis of Small-Passerine Fatalities from Collision with Turbines at Wind Energy Facilities.

## Slide 12: Vpliv na ptice
Vir: David J. C. MacKay, Trajnostna energija – brez razgretega ozračja

## Slide 13
Hrup
V slovenski zakonodaji ne poznamo posebnih mejnih vrednosti, ki bi veljale posebej za vetrne elektrarne.
Normativne vrednosti katere, katere se uporabljajo pri vrednotenju vetrnih elektrarn so tako:
mejne vrednosti kazalcev hrupa za naprave in
mejne konične ravni hrupa
III. Območje

## Slide 14
Hrup
Ugotovitve iz Mnenja NIJZ:
Pri obravnavanju vplivov hrupa vetrnih elektrarn na zdravje in počutje ljudi naj se upošteva Stališče NIJZ o vplivu vetrnih elektrarn na zdravje ljudi izdelano za Ministrstvo za zdravje 26. 4. 2016. Zagotovi naj se minimalna razdalja (vsaj 800 m) od posameznih bivališč, ki zagotavlja fizično varnost in varna razdalja, ki je enaka ali večja od minimalne razdalje in zagotavlja, da hrup na najbolj izpostavljeni fasadi najbližjega bivališča ne bo presegal ravni 35-40 dBA v nobenem trenutku delovanja vetrnic. Opozarjamo, da zakonodaja/metodologija glede postavitve vetrnih elektrarn v okolje v Sloveniji ni urejena celovito in v zadostni meri. Predlagamo previdnost.
Pojasnilo
Strokovne podlage za hrup, ki predstavljajo podlago za obravnavo hrupa v okoljskem poročilu, so bile pripravljene z upoštevanjem Projektne naloge in veljavne zakonodaje. Projektna naloga je vključevala tudi obravnavo vsebin, ki jih v zakonodaji ni (npr. vidnost, generalizirana karta hrupa). Na ta način se je upoštevalo tudi načelo previdnosti.
Minimalna razdalja stavb z varovanimi prostori od stojišč vetrnih agregatov v slovenski zakonodaji ni zapisana. Zakonodaja predpisuje ravni hrupa, ki jih lahko naprava (vetrna elektrarna) povzroča pri stavbah z varovanimi prostori.
Posledično se je za širše območje okoli vetrne elektrarne izdelal 3D akustični model in preračunal hrup kot posledica povprečnega obratovanja vetrne elektrarne na vsaki stavbi z varovanimi prostori. Dodatno k temu je bila izdelana generalizirana karta hrupa, ki predstavlja hrup kot posledica okolja (vpliv hitrosti vetra).
Predlog NIJZ, da se vetrne elektrarne od stavb z varovanimi prostori odmaknejo toliko, da na najbolj izpostavljeni fasadi ne bodo presežene ravni hrupa 35-40 dBA, NE izhaja iz slovenske zakonodaje. Za III. stopnjo varstva pred hrupom slovenska zakonodaja v nočnem času predvideva mejno raven hrupa 48 dBA, v večernem obdobju 53 dBA in v dnevnem obdobju 58 dBA. Pri tem velja pripomniti, da je na osnovi generalizirane karte hrupa, zaradi vetra pričakovati ravni hrupa ozadja 35 dBA že pri hitrostih 3 m/sek, kar pomeni, da bi bil hrup ozadja dejansko višji od s strani NIJZ predlaganega hrupa vetrne elektrarne. Hrup ozadja bi tako preglasil hrup vetrne elektrarne.
Pripomba NIJZ, da bo zaradi variabilnosti vetra prihajalo do manj in bolj intenzivnega delovanja vetrne elektrarne ter da bodo v primeru slednjega ravni hrupa večje od ocenjenega, do določene mere drži, vendar Uredba o hrupu takšne obravnave ne predvideva (op. obravnava na nivoju trenutnih maksimumov).

## Slide 15: Vpliv na divje živali
Vplivi na divje živali se razlikujejo glede na lokacijo* in razvoj tehnologij v zadnjem času pomaga zmanjšati te učinke.
Študije pred in po razvojnih aktivnostih, izobraževanje na lokacijah in omejevanje obratovanja v obdobju povišane aktivnosti živali so zmanjšali vplive na divje živali.**
Raziskujejo se dodatne strategije za boljše razumevanje in nadaljnje zmanjšanje negativnih učinkov vetrnih elektrarn.
*Erickson, W.P.; Wolfe, M.M.; Bay, K.J.; Johnson, D.H.; Gehring, J.L. (September 15, 2014). A Comprehensive Analysis of Small-Passerine Fatalities from Collision with Turbines at Wind Energy Facilities.
**American Wind Wildlife Institute. (2014). Wind Turbine Interactions with Wildlife and Their Habitats: a Summary of Research Results and Priority Questions.
Vir: povzeto po Wind Energy Impacts, U.S. Department of Energy

## Slide 16: Vizualni vpliv na lokalno pokrajino
Vizualne vplive na lokalno pokrajino je mogoče razumeti pred gradnjo.
Vizualne ocene vpliva lahko zagotovijo boljše razumevanje kako vetrne elektrarne izgledajo na različnih krajinah pred gradnjo.* Uporaba kvalitativnih* in kvantitativnih** ocen vizualnih vplivov lahko skupnostim pomaga pri odločanju o ustrezni postavitvi vetrnih turbin.
*Vissering, J.; Sinclair, M.; Margolis, A. (May 2011). Clean Energy States Alliance. A Visual Impact Assessment Process for Wind Energy Projects.
**Palmer, J.F. (2015). Effect Size as a Basis for Evaluating the Acceptability of Scenic Impacts: Ten Wind Energy Projects from Maine, USA. Landscape and Urban Planning, 140: 56-66.
Vir: povzeto po Wind Energy Impacts, U.S. Department of Energy

## Slide 17: Zmanjšanje vrednosti nepremičnin
Raziskave ne dajejo dokazov o zmanjšanju vrednosti nepremičnin po gradnji.*
Izvedenih je bilo več študij, da bi ugotovil dejanski vpliv razvoja vetrne energije na vrednost nepremičnin. Statistični dokazi kažejo, da pogled na vetrne elektrarne in bližina vetrnih elektrarn nimajo negativnih učinkov po izgradnji na vrednost nepremičnin.
*Hoen, B.; Wiser, R.H.; Cappers, P.; Thayer, M.; Sethi, G. (2009). Journal of Real Estate Research. The Impact of Wind Power Projects on Residential Property Values in the United States: A Multi-Site Hedonic Analysis.
Hoen, B.; Wiser, R.H.; Cappers, P.; Thayer, M. (2013). Lawrence Berkeley National Laboratory. An Analysis of the Effects of Residential Photovoltaic Energy Systems on Home Sales Prices in California.
Hoen, B.; Brown, J.P.; Jackson, T.; Wiser, R.H.; Thayer, M.; Cappers, P. (August 2013). Lawrence Berkeley National Laboratory. A Spatial Hedonic Analysis of the Effects of Wind Energy Facilities on Surrounding Property Values in the United States.
Atkinson-Palombo, C.; Hoen, B. (2014). Lawrence Berkeley National Laboratory. Relationship between Wind Turbines and Residential Property Values in Massachusetts.
Vir: povzeto po Wind Energy Impacts, U.S. Department of Energy

## Slide 18: Vpliv na zdravje ljudi
Ni statistično pomembnih dokazov o vplivih vetrnih turbin na zdravje ljudi.*
Nekateri posamezniki, ki živijo v bližini vetrnih elektrarn, navajajo hrup ali druge negativne vplive. Proizvajalci si prizadevajo zmanjšati mehanski in aerodinamični hrup, da bi zmanjšali ta negativni vpliv.**
Vir: povzeto po Wind Energy Impacts, U.S. Department of Energy
* Minnesota Department of Health Environmental Health Division. (2009). Public Health Impacts of Wind Turbines.
*Ontario Ministry of Health and Long-Term Care; Chief Medical Officer of Health Report. (May 20, 2010). The Potential Health Impacts of Wind Turbines.
*National Health and Medical Research Council. Canberra, Australia. (July 2010). Wind Turbines and Health: A Rapid Review of the Evidence.
*Massachusetts Department of Environmental Protection and the Massachusetts Department of Public Health. (2012). Wind Turbine Health Impact Study: Report of Independent Expert Panel.
**U.S. Department of Energy. (2015). Wind Vision: A New Era for Wind Power in the United States.

## Slide 19: Zaključek
OVE potrebujemo in je prava pot v prihodnost
katero OVE naj izkoristimo, da ba zeleni prehod pravičen do vseh?
Vir slike: družbeno omrežje