## Slide 1
Induktivni senzori

## Slide 2: Podsetnik
Definicja magnetnog polja!!!
• 𝐹 = 𝐼𝑙 𝑥𝐵, 𝐹 = 𝑞𝑣, 𝑥𝐵,
• 𝐵, 𝐻,
μo, μr
BiotSavarov Zakon
Amperov Zakon
Linije polja
Magnenti fluks

## Slide 3: Induktivni senzori
Kategorija pasivnih senzora.
zamena za Reed senzore
Rad baziran
na zavisnosti induktivnog kalema od promene otpora
elektromagnetnog kola ili na elektromagnetnoj indukciji.
reaguju uglavnom na metale, a moguće je i na neke druge materijale kao što je grafit.
Proizvode se kao bezkontaktni delovi opreme

## Slide 4: Primena
kontrola, regulisanje, automatizovanje, pozicioniranje i nadgledanje proizvodnog procesa.
industriji plastičnih masa, tekstilna, drvoprerađivačkai auto industriji i automatizovani procesi
. energetskoj industriji konstrukcija plosnatih transformatora, praćenje induktivnosti električnih komponenti
detektovaje prisutnosti električnog napona u uređajima, i lošeg uzemljenja.

## Slide 5: Prednosti
beskontaktni princip (nema habanja, vek trajanja praktično neograničen)
zaštićeni od suprotnog polariteta napajanja i kratkog spoja na izlazu
neosetljivi na vibracije, prašinu i vlagu (mogu da rade pod ekstremno teškim uslovima)

## Slide 6: PODELA MATERIJALA PREMA MAGNETNIM OSOBINAMA
paramagnetici (neznatno povećavaju magnetno polje)
antifero-magnetici (neznatno povećavaju magnetno polje)
feromagnetici (znatno povećavaju magnetno polje)
ferimagnetici (znatno povećavaju magnetno polje)

## Slide 7
FERO-MAGNETICI
m susednih atoma su paralelni i u istom su smeru.
m atoma lako se orijentišu (preusmeravaju) u stranom polju B .
U prisustvu fero-magnetika značajno se uvećava magnetna indukcija.
Od velikog su značaja za praktičnu primenu.
U fero-magnetne materijale spadaju:
  - gvožđe, kobalt, nikal
FERI-MAGNETICI (FERITI)
Sastavljeni su od više raznorodnih atoma:
mešavina oksida Fe i nekog drugog metala
Magnetni momenti susednih atoma su:
  - antiparalelni,
  - različitog intenziteta
Imaju veliku specifičnu otpornost na višim učestanostima.

## Slide 8: Induktivnost kalemova
• 𝑒 = − 𝑑∅
𝑑𝑡
Faradejev zakon elektromagmentne indukcije
∅ fluks vektora magnetne indukcije
Promena fluksa indukuje elekotromotornu silu
L induktivnost kalema L= ∅I

## Slide 9: Kalemska tela i vrste namotaja
Kalemska tela su obično cilindričnog oblika sa glatkom ili rebrastom
površinom od lakoobradivih materijala
Jednoslojni i višeslojni
jednoslojnih kalemova zavojci su jedan do drugoga − bez koraka
jednoslojni sa korakom

## Slide 10
Višeslojni kalemovi

## Slide 11
Za namotaje se najčešće kori-ste lakom izolovane bakarne žice. Pored masivne žice, ko-riste se i
visokofrekventni
(VF)
VF gajtan se
od
lakom
gajtani. sastoji tankih, bakarnih
upredenih
izolovanih
ži-lica, debljine
(0,05÷ 0,1) mm

## Slide 12
Elektronska komponenta koja poseduje reaktivnu otpornost direktno
proporcionalnu učestanosti dovedenog signala na tu
komponentu;
učestanosti
koeficiejent proporcionalnosti između otpornosti i
predstavlja induktivnost tog kalema

## Slide 13: KALEMOVI BEZ JEZGRA
Induktivnost dugačkih jednoslojnih cilindričnih kalemova.
Pod dugačkim kalemom podrazumeva se kalem kod kojeg je dužina l
najmanje 10 puta veća od njegovog prečnika.
Induktivnost kratkih jednoslojnih cilindričnih kalemova

## Slide 14
Induktivnost kratkih višeslojnih cilindričnih kalemova. Za izraču- navanje induktivnosti kratkih višeslojnih cilindričnih kalemova, koji se najčešće motaju unakrsno ili nasumično, koristi se Vilerov (Wheeler)
Induktivnost pločastih kalemova. Pločasti kalem je onaj kod
kojeg je dužina
kalema l
veoma mala i manja od visine
namotaja h i srednjeg prečnika do; kod njih se, sa dimenzijama u cm, induktivnost rač
una po:

## Slide 15: KALEMOVI SA JEZGROM
Veća induktivnost
kao jezgra, magnetodielektrici,
feriti- dominanti
pri vrlo visokim učestanostima jezgra od magnetodielektrika imaju
prevelike gubitke usled vihornih struja.
Feriti jedinjenja oksida gvožđa (Fe2O3) i dvovalentnih oksida metala (ZnO, MnO, NiO, BaO, CuO i dr.)

## Slide 16: Torusna jezgra
Najbolje iskorišćenje magnentih osobina
Nema rasipanja magnentog fluksa!!!!
Rj gubici u jezgru

## Slide 19
Induktivnost
kalemova sa jezgrom direktno zavisi od vrednosti
efektivne magnetne permeabilnosti μe, koja umnogome zavisi od oblika i dimenzija jezgra, vrste materijala, a pogotovo od vrednosti vazdušnog procepa u magnetnom materijalu.
faktor induktivnosti AL - predstavlja induktivnost kalema sa jezgrom
koji ima samo jedan zavojak – konstanta jezgra
Induktivnost kalema sa N zavojaka

## Slide 20
Induktivnost
ovog
senzora menja se zavi- sno od promene vazdu- šnog zazora jezgra (ja- rma) i pokretnog dela feromagnetika (kotve).
Prosti induktivni senzori imaju jaram u obliku slova U ili E
Konstrukcija i princip rada induktivnih senzora

## Slide 21
Kada se kotva približi zazor se smanji, induktivnost raste.
Statička karakteristika je linearna samo za male relativne promene
vazdušnog zazora.
napajanje - napon frekvencije od 5 ili 50 kHz, a induktivnost je 5 ili 0.5 mH.
nedostatak induktivnih senzora je nelinearnost statičke kakrakteriste i mali opseg promene zazora.
Magnetni permabilitet, broj navoja i geometrija elektromagnetnog kola menjaju se pod uticajem mehaničkih veličina, te se na osnovu toga grade induktivni senzori.

## Slide 22: Konstrukcija

## Slide 23: Induktivni senzor kontrole brzine