## Slide 1: Kapacitivini senzori

## Slide 2
Ravan kondenzator - sastoji se od dve paralelne provodne ploče, čije je međusobno rastojanje d malo u poređenju sa njihovim dimenzijama
Polje praktično samo postoji u prostoru između elektroda i
homogeno je. Odstupanje postoji samo u okolini ivica
ploča, ali je ono zanemrljivo za dovoljno malo d
Za kondenzatore
većih kapaciteta
potrebno je izabrati
dielektrik
sa što većom dielektričnom konstantom, da
površine provodnika budu što veće, a debljina dielektrika među njima što manja (postoje ograničenja u ispunjavanju ovih uslova u praksi)

## Slide 3
Ukoliko se na S, d ili ł utiče nekom nelektričnom veličinom, tada
kapacitet C zavisi od te veličine, - kapacitivni sensor!!!!!!!

## Slide 4
Dobre osobine kapacitivnih
senzora :
jednostavnost,
preglednost,
visoka osetljivost,
široka primena (praćenje stacionamih tako i za praćenje brzo promenljivih fizikalnih veličina),
primena i kod viših temperatura.
Loše osobine
Veliki unutrašnji otpor, koji zahteva još veći ulazni otpor mernog bloka.
Nedostatakje takođe i osetljivost relativne dielektrične konstante dielektrika na delovanje tečnosti sa r >1, kao što su razna ulja, a naročito voda, r=80.

## Slide 5
Dielektrični materijal u električnom polju
U dielektričnom materijalu,za razliku od metala, naelektrisanja se ne mogu lako kretati.

## Slide 13: Ekvivalentna električna šema

## Slide 14
Električna šema kapacitivnog senzora
Kapacitivni senzori poseduju i izvesnu induktivnost i omski otpor. Induktivnost im je mala i najšće se zanemaruje, dok otpor može biti značajan.

## Slide 16
Princip rada
Elektrostatičko polje se generiše između anode i katode kondenzatora, a
prostire se ispred senzora.
Dolaskom predmeta u blizinu senzora menja se kapacitet kondenzatora, oscilator se prigušuje i na izlazu se pojavljuje električni signal.
Kapacitivni senzor reaguje ne samo na provodne materijale već i na izolatore sa većom dielektričnom konstantom kao što su plastika, staklo, keramika i drvo.
Reaguju na skoro sve materijale i tečnosti.

## Slide 17
Kapacitivni senzor reaguje kada aktivnoj površini približimo materijal
koji trebamo detektovati, dodir nije potreban.
Predmet se treba više približiti
konstantu.
ako ima
slabiju dielektričnu
Udaljenost na koju kapacitivni senzor reaguje je oko 30cm, što zavisi
od samog tipa senzora.
Osetljivost možemo podešavati pomoću potenciometra.

## Slide 18
Dielektrična konstanta |  |  | 
Materijal | Dielektrična konstanta | Materijal | Dielektrična konstanta
Sintetička smola | 3,6 | Voda | 80
Liskun | 6 | Alkohol | 25,8
Ebonit | 4 | Staklo | 5
Mermer | 8 | Karton | 4,5
Papir | 2,3 | Kablovska gumena smesa | 2,5
Organsko staklo | 3,2 | Benzin | 2,2
Stiren | 3 | Polivinil | 2,9
Porcelan | 4,4 | Kvarcno staklo | 3,7
Vosak | 2,2 | Silicijum | 2,8
Kvarcni pesak | 4,5 |  | 
Meka guma | 2,5 |  | 

## Slide 19: PRIMENA
Ovi senzori imaju veoma širok spektar upotrebe.
Mogu se upotrebljavati za sve vrste rasutih materijala čija vlažnost
prelazi >2,5%.
Njihov opseg primene u zavisnosti od temeperature je u standardnoj verziji od -40 do +90oC a u specijalnim sliučajevima do 150oC.
Kapacitivni senzori su danas najpouzdaniji tip senzora kako u pogledu
cene tako i u pogledu efikasnosti primene.

## Slide 20
Merenje nivoa tečnosti u plastičnom ili staklenom sudu
Provera kidanja
Detekcija i brojanje
Merenje nivoa praškastog materijala

## Slide 21: Principi realizacije
Načini gradnje kapacitivnih senzora razlikuju se prema tome da li se
promena kapaciteta ostvaruje:
menjanjem aktivne površine izmedu ploča (elektroda),
menjanjem zazora između elektroda ili
promenom dielektrika.

## Slide 22
Menjanjem aktivne površine izmedu ploča (elektroda)

## Slide 24
Menjanjem zazora između elektroda
Promena kapaciteta je veoma osetljiva na promenu razmaka između ploča senzora, pa se zato ovi senzori upotrebljavaju za praćenje fizikalnih veličina koje se manifestuju kao mali pomaci reda milimetra, mikrometra, pa i manje.