## Slide 1: Senzori magnetnog polja

## Slide 2
Posebno stanje materijalne sredine u okolini provodnika sa strujom, koje se manifestuje dejstvom polja na uneti provodnik sa strujom u njegov proctor.
𝐹→ = 𝐼𝑙→x𝐵 elektromagentna sila
𝐹→ = 𝑞𝑣→x𝐵 Lorencova sila
[T] – Tesla
Linije magnetnog polja
Amperov zakon
Fluks magentnog polja

## Slide 3
Faradejev zakon elektromagnentne indukcije
𝑒 = − 𝑑Φ
𝑑𝑡
Lencovo pravilo
Koeficijent samoindukcije L i medjusobne indukcije M
Energija magentnog polja

## Slide 4
Kalem je elektricna komponenta koja se sastoji od namotaja izolovane, provodne žice i deluje kao mnogo elementarnih strujnih kontura zajedno namotanih jedna do druge (to su namotaji).
Postoje razliciti kalemovi po obliku (solenoid, torus), a i zavojci mogu biti motani
bez razmaka (jedan do drugog) i sa razmakom.
Svi kalemovi imaju kalemsko telo (koje se pravi od dielektri
namotaj (od bakarne žice). Neki kalemovi imaju i jezgro, koje se postavlja kroz kalemsko telo (telo je šuplje) i izradeno je od papira, kartona, feromagnetika
Za svaki kalem može se izracunati magnetna indukcija, jacina magnetnog polja,
fluks kroz jezgro i induktivnost.

## Slide 5
Solenoid je kalem štapicastog oblika
koji ima velike gubitke, jer se put
magnetne indukcije zatvara kroz
vazduh. Zato se oklopljava u kucište
Torus je takoreci idealan kalem, jer se može smatrati da je kompletna magnetna indukcija zadržana u njemu (ukoliko je namotaj motan zavojak do zavojka).
nema rasipanja magnetne indukcije!!!

## Slide 6: Podsetnik

## Slide 7: Galvanomagnenti efekti
Fizičke pojave koje se javljaju u materijalu kada se on nalazi u magnetnom polju i kada kroz njega protiče električna struja pod uticajem električnog polja, nazivaju se galvanomagnetne pojave. Radi se o tome da magnetno polje menja električnu i toplotnu provodnost u podužnom pravcu (u pravcu električnog polja), a takodje izaziva razliku potencijala i temperature (električno polje i gradijent temperature) u poprečnom pravcu
Holov efekat, odnosno javljanje poprečne razlike potencijala.
Efekat magnetootpornosti (promena podužne električne otpornosti u
magnetnom polju)
Etinghauzenov efekat pojava poprečnog gradijenta temperature.
Nernstov efekat podužnog gradijenta temperature.

## Slide 8: Holovi senzori
Holov efekat se javlja usled sila koje deluju unutar provodnika izloženog magnetnom polju
Smer i pravac dejstva Lorencove sile određen je vektorskim proizvodom :F=q(VxB)
intenzitet i naročito pravac vektora Lorencove sile zavisi od pravca i smera dva vektora: brzine naelektrisanja i magnetne indukcije.
Taj pravac će biti, usled osobina vektorskog proizvoda, upravan na vektore B i v,

## Slide 9
Smer Lorencove sile će za naelektrisanja suprotnog polariteta biti suprotan tako da će, prema slici, za negativne nosioce biti usmeren naviše a za pozitivne naniže.
usled dejstva Lorencove sile pojaviće se, pored linijskog- horizontalnog kretanja naelektrisanja u pravcu provodnika i bočno-vertikalno kretanje
negativni nosioci se nagomilavaju uz gornju ivicu provodnikaa pozitivni nosioci uz donju ivicu provodnika.
Usled nagomilavanja naelektrisanja suprotnog znaka, doći će do pojave električnog polja unutar trakastog elementa.

## Slide 10: Primena Holovoih senzora
Merenje magnetne indukcije
Holovi senzori za merenje magnetne indukcije (Holovi teslametri) imaju niz dobrih osobina, :
  široki merni opseg, od nekoliko μT do oko 2T, -
  primena od kriogenih temperatura (nekoliko K) pa do oko 120°C,
  velika brzina odziva,
  primenljivost u jednosmernim, naizmeničnim i impulsnim magnetnim poljima,
  male dimenzije senzora reda veličine 1mm2 .

## Slide 11
Merenje mehaničkih veličina
merenjima pomeraja koji utič na promenu jačine ili pravca magnetne indukcije.
Merenje veličina koje se elastičnim elementima pretvaraju u proporcionalno pomeranje (sila, pritisak, ubrzanje itd.)
merenju ugaone brzine ili ugaonog pomeranja feromagnetskih
zupčanika

## Slide 12
Merenje struje
U elektromotornim pogonima koriste se brojila struje bazirana na Holovim pretvaračima. Holov senzor se nalazi u vazdušnom procepu feritnog magnetnog kola kroz koje prolazi provodnik kojim se napaja motor

## Slide 13: Integrisani Holovi senzori
Integrisani Holovi senzori sadrže Holovu pločicu i elektronska kola za pojačanje i prilagođenje izlaznog signala.
hibridna tehnologija
tehnologija monolitnih integrisanih kola.

## Slide 14: Hibridna tehnologija
Tehnologija monolitnih integrisanih kola omogućuje brži i time jeftiniji postupak proizvodnje celokupnog senzora.
Za proizvodnju monolitnih integrisanih kola sa Holovim senzorom, najpogodniji materijali su silicijum i galijum arsenid (GaAs). Oni omogućavaju konstrukciju integrisanog kola sa malom disipacijom i potrošnjom struje. Ovi materijali su dobri u pogledu temperaturske stabilnosti, šuma i kompatibilnosti sa aktivnim elementima kola.
Postoje dva tipa integrisanih Holovih senzora:linearni
impulsni

## Slide 15: Linerani integrisani holov senzor

## Slide 16: Integrisani impulsni Holovi senzor

## Slide 17: Tipovi Holovih senzora