## Slide 1: Topologija controla, clustering

## Slide 4
Problem topološke kontrole za senzorsku mrežu je kako postaviti radijus komunicije za svaki čvor tako da se minimizira potrošnja energije, istovremeno osiguravajući da komunikacijski graf ostane funkcionalan povezan i zadovoljava druge poželjne komunikacijske osobine.

## Slide 5: Flat network
Glavna opcija: Kontrola snage prenosa
Maksimlana snaga korisiti se po potrebi
Selektivni pristup (za neke veze ili za čvor)
Topologija izgleda "tanje"
Manje smetnji
alternativa: Selektivno odbacivanje nekih veza i uvodjenje hijerarhije

## Slide 6: Hierarhijske mreže
Kontrola topologije, klasteriranje
Neke čvorove "kontrolišu" njihovi susedi - oni formiraju (minimalni) dominirajući skup
Svaki čvor treba imati suseda koji ga kontroliše.
Kontrolisani čvorovi moraju biti povezani u klastr
Koriste se samo veze unutar kalastera i od klastera do kontrolisanih suseda

## Slide 7
Povezanost - Ako su dva čvora povezana u G, moraju biti povezani u G0 koji proizlazi iz topološke kontrole
Stretch faktor- treba biti mali
Stretch faktor skokova: koliko su putevi u G0 duži nego u G?
Stretch faktor energije: koliko više energije je potrebno najefikasnijem putu?
Protok - uklanjanje čvorova/veza može smanjiti protok, koliko?
Robusnost prema pokretljivosti
Trošak algoritma

## Slide 8: Podela čvorova u grupe ("klasteri")
Svaki čvor je tačno u jednoj grupi, osim čvorova koji "mostuju" između dve ili više grupa
Grupe mogu imati leading node
čvorovi u klasteru su direktni susedi svog leading node
leading nodes su takođe dominirajući skup, ali bi trebalo da budu odvojeni jedni od drugih - oni čine nezavisni skup.

## Slide 9: Podela čvorova u grupe čvorova - Klasteri
Da li postoji vodeći čvor klastera?
Jedan kontroler/predstavnik čvor po klasteru
Da li vodeći čvorovi mogu biti susedi? Ako ne onda vodeći čvorovi čine nezavisni skup C:
Tipično: vodeći čvorovi formiraju maksimalni nezavisni skup
Da li klasteri mogu preklapati?
Imaju li zajedničke čvorove?

## Slide 10: Dodatne opcije
Kako komuniciraju klasteri?
Neophodno je da neki čvorovi deluju kao ulazi između klastera.
Ako klasteri ne smeju preklapati, dva čvora moraju zajedno delovati kao distribuirani ulaz.

## Slide 11: Maksimalni nezavisni skup:
Maksimalni nezavisni skup je takođe dominirajući skup
Maksimalni nezavisni skup nije nužno intuitivno željeno rešenje
Primer: Radijalni graf, sa samo (v0, vi) 2 E

## Slide 12
Koristiti neko svojstvo čvorova kako bi se prekinule lokalne simetrije.
Identifikatori čvorova, energetske rezerve, pokretljivost, ponderisane kombinacije... - nije bitno za samu ideju (sve vrste varijacija su razmatrane).
Učiniti svaki čvor vođom klastera koji lokalno ima najveću vrednost atributa.
Kada se čvor dominira od strane vođe klastera, uzdržava se od lokalne konkurencije, dajući drugim čvorovima šansu.

## Slide 13
Određivanje prolaza za povezivanje klastera:
Rotiranje vodećeg klastera
Multi hop klasteri
Pasivno grupisanje
Adaptivna aktivnost čvorova

## Slide 14: Time synchronization
Vreme je važan aspekt za mnoge aplikacije i protokole koji se nalaze u bežičnim senzorskim mrežama.
Čvorovi mogu meriti vreme koristeći lokalne satove, pokretane oscilatorima.
Zbog slučajnih faznih pomaka i brzina drifta oscilatora, lokalno vreme čitanja čvorova počelo bi da se razlikuje - oni gube sinhronizaciju - bez korekcije.
Određivanje ugla dolaska udaljenog zvučnog signala pomoću niza akustičnih senzora

## Slide 15
Postoje najmanje dva načina da se dobije pouzdanija procena. Prvi način (i onaj koji je fokusiran u ovom poglavlju) je održavanje senzorskih satova što je moguće više sinhronizovanim, koristeći posebne algoritme za sinhronizaciju vremena.
Drugi način je kombinovanje očitavanja više senzora i "prosečno" izjednačavanje grešaka procene.
Važno je napomenuti da vreme potrebno u senzorskim mrežama treba da se pridržava fizičkog vremena, tj. dva senzorska čvora trebalo bi da imaju istu predstavu o trajanju 1 s, i dodatno, sekunda senzorskog čvora trebala bi da bude što bliža 1 s stvarnog vremena ili koordiniranog univerzalnog vremena (UTC).
Fizičko vreme mora biti razlikovano od koncepta logičkog vremena koje omogućava određivanje redosleda događaja u distribuiranom sistemu, ali ne mora nužno pokazivati odgovarajući odnos prema stvarnom vremenu.

## Slide 16: Node Clocks i problem tačnosti
  Oscilator
  Brojačni registar
  Hardverski sat
  Softverski sat

## Slide 17: Svojstva i struktura algoritama za sinhronizaciju vremena
Fizičko vreme vs. Logičko vreme
Spoljašnja vs. Interna sinhronizacija
Globalna vs. Lokalna
Apsolutna vs. Relativna
Hardverska vs. Softverska
A priori vs. A posteriori
Deterministička vs. Stohastička
Disciplina ažuriranja lokalnih satova
Metrika performansi:
Preciznost
Troškovi energije
Zahtevi za memorijom
Tolerancija na greške

## Slide 18: Sinhronizacija vremena u bežičnim senzorskim mrežama
Algoritam mora biti skalabilan za velike multi jump mreže nepouzdanih i strogo energetski ograničenih čvorova.
Zahtev skalabilnosti odnosi se kako na broj čvorova, tako i na prosečan stepen čvorova/gustinu čvorova.
Zahtevi za preciznošću mogu biti veoma raznoliki, krećući se od mikrosekundi do sekundi.
Upotreba dodatne hardverske opreme samo za potrebe sinhronizacije vremena uglavnom je isključena zbog dodatnih troškova i energetskih kazni koje donosi specijalizovana elektronika.
Stepem mobilnosti je nizak.
Većinom nema fiksnih gornjih granica za kašnjenje isporuke paketa.
Propagaciono kašnjenje između susednih čvorova je zanemarljivo.
Ručna konfiguracija pojedinačnih čvorova nije opcija.
Ispostaviće se da tačnost algoritama za sinhronizaciju vremena kritično zavisi od kašnjenja između prijema poslednjeg bita paketa i vremena kada je označen vremenom.

## Slide 19: Lokalizcija i pozicioniranje
Svojstva postupaka lokalizacije i pozicioniranja:
Fizička pozicija nasuprot simboličnoj lokaciji
Apsolutne nasuprot relativnim koordinatama
Lokalizovano nasuprot centralizovanoj računici
Tačnost i preciznost
Razmera
Ograničenja
Troškovi

## Slide 20
Mogući pristupi:
Blizina
Trilateracija i triangulacija
Analiza scene
Određivanje položaja senzorskih čvorova uz pomoć nekih referentnih tačaka; nisu svi čvorovi nužno u kontaktu sa svim referentnim tačkama.

## Slide 21: Pozicioniranje u multihop okruženju
Povezanost u multi hop mreži
Procena opsega u multihop okruženju
Iterativno i saradničko određivanje položaja na osnovu više tačaka
Verovatni opis pozicioniranja i propagacija

## Slide 24: Operating Systems for Wireless Sensor Networks
WSN se generalno sastoji od centralne stanice (prijemnika) i desetina, stotina ili možda hiljada malih senzorskih čvorova poput Mote i Mica2.
WSN su poseban tip distribuiranog mrežnog sistema koji je sličan bazama podataka, realnom vremenu i ugrađenim sistemima.
Osnovna funkcija WSN je prikupljanje informacija i podrška određenim aplikacijama specifičnim za zadatke postavljanja WSN-a.
Podsetnik!!!!!!!!!

## Slide 25: Komercijalno dostupni senzorski čvorovi se kategorizuju u četiri grupe
Specijalizovane platforme za upralvnaje poput SpecNodes dizajniranog na Univerzitetu Kalifornija - Berkli.
Generičke platforme za urpalvanje poput Berkeley Mote-a.
Platforme za upralvanje visokog propusnog opsega poput iMote-a.
Platforme za pristupni čvor poput Stargate-a.

## Slide 26
Razlike u navedenim tipovima senzora su u funkciji senzora, frekvenciji mikroprocesora, veličini memorije i propusnom opsegu transivera. Iako ovi čvorovi imaju različite karakteristike,
Osnovne hardverske komponente su iste: fizički senzor, mikroprocesor ili mikrokontroler, memorija, radio transiver i baterija.
Svaki senzorski čvor zahteva operativni sistem (OS) koji može kontrolisati hardver, pružiti apstrakciju hardvera aplikacionom softveru i popuniti prazninu između aplikacija i osnovnog hardvera.

## Slide 27: Zahtevi pretvinih sistema za BSM
1. Upravljanje procesima i raspoređivanje
Upravljanje memorijom
Model jezgra
Interfejs za aplikacione programe (API).
Nadogradnja koda i reprogramiranje

## Slide 28: Tradicionalni v.s. operatvini sistemi za BSM
Tradicionalni operativni sistemi su sistemski softver, uključujući programe koji upravljaju računarskim resursima, kontrolišu periferne uređaje i pružaju softversku apstrakciju aplikacionom softveru.
Funkcije tradicionalnih operativnih sistema su stoga upravljanje procesima, memorijom, vremenom CPU-a, sistemom datoteka i uređajima.
Ovo se često implementira na modularan i slojevit način, uključujući niži sloj jezgara i viši sloj sistemskih biblioteka.
Tradicionalni operativni sistemi nisu pogodni za bežične senzorske mreže jer imaju ograničene resurse i raznovrsne aplikacije usmjerene na podatke, uz promenljivu topologiju.
Treba da budu kompaktni i mali po veličini jer senzorski čvorovi imaju veoma malu memoriju.
Treba da pruže podršku za realno vreme, pošto postoje aplikacije u realnom vremenu, posebno kada su uključeni aktuatori.
Treba da pruže efikasne mehanizme upravljanja resursima kako bi se dodelilo vreme mikroprocesora i ograničena memorija.
Treba bi da podrže pouzdanu i efikasnu distribuciju koda jer funkcionalnost koju obavljaju senzorski čvorovi može biti potrebno promeniti nakon implementacije.
Treba da podrže upravljanje energijom, što pomaže u produženju veka trajanja sistema i poboljšanju njegove performanse.
Treba da obezbede generički programski interfejs do senzorskog posrednika ili aplikacionog softvera.

## Slide 29: Pirmeri operatvinih sistema za BSM
1. TinyOS
2 .Mate,
3 .MagnetOS,
4 .MANTIS,
5 .OSPM
6 .EYES OS
7 .SenOS,
8 .EMERALDS
9 . PicOS
Glavni problemi za dizajn operativnih sistema za bežične senzorske mreže su veličina (zahtev za memorijom), energetski efikasne međuprocesorske komunikacije i raspoređivanje zadataka, efikasna distribucija i nadogradnja koda, i na kraju, generički interfejsi za programiranje aplikacija.

## Slide 30: TinyOS
je operativni sistem za bežične senzorske mreže koji omogućava aplikacionom softveru direktni pristup hardveru kada je to potrebno.
TinyOS je mali mikronitijski OS koji pokušava da reši dva problema: kako garantovati istovremene tokove podataka između hardverskih uređaja, i kako pružiti modularizovane komponente sa malim opterećenjem obrade i skladišta.
TinyOS koristi model zasnovan na događajima kako bi podržao visoke nivoe istovremenih aplikacija u veoma maloj količini memorije. Uključuje mali planer rasporeda i skup komponenti. Planer rasporeda raspoređuje rad ovih komponenti.
Svaka komponenta se sastoji od četiri dela: obrada komandi, obrada događaja, inkapsuliran okvir fiksne veličine i grupa zadataka.