## Slide 1: Protokoli u senzorskim sistemima
IEEE 802.15.4 MAC protocol
Slika Ova fotografija autora Nepoznat autor licencirana je u okviru CC BY-SA
Slika Ova fotografija autora Nepoznat autor licencirana je u okviru CC BY-SA
Slika Ova fotografija autora Nepoznat autor licencirana je u okviru CC BY-SA

## Slide 2: Protokoli u senzorskim sistemima
IEEE je finalizovao IEEE 802.15.4 standard u oktobru 2003. godine, standard pokriva fizički sloj i MAC sloj mreže niskog kapaciteta Bežične Lične Mreže (WPAN).
ZigBee koristi usluge koje nudi IEEE 802.15.4 i dodaje konstrukciju mreže (zvezdane mreže, peer-to-peer/mreže sa mrežnom strukturom, mreže u obliku klastera), bezbednost, aplikacione usluge i još mnogo toga.
Ciljane primene za IEEE 802.15.4 su u oblasti bežičnih senzorskih mreža, automatizacije kuće, kućnih mreža, povezivanja uređaja sa računarom, kućne bezbednosti i slično.
Većina ovih aplikacija zahteva samo niske do srednje brzine prenosa podataka (do nekoliko stotina kbps), umerene prosečne kašnjenja bez previše strogih garancija o kašnjenju, a za određene čvorove je veoma poželjno smanjiti potrošnju energije na minimum.

## Slide 3: MAC protokoli (Medium Access Control protokoli)
MAC protokoli (Medium Access Control protokoli) su ključni za upravljanje pristupom medijumu u bežičnim mrežama.
Određuju način kako će se uređaji pristupati zajedničkom bežičnom kanalu kako bi slali i primili podatke.su ključni za upravljanje pristupom medijumu u bežičnim mrežama.
Određuju način kako će se uređaji pristupati zajedničkom bežičnom kanalu kako bi slali i primili podatke.

## Slide 4: CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)
Kada uređaji u WLAN-u žele da prenesu podatke, prvo vrše "carrier sensing" - proveravaju da li je kanal slobodan. Ako je kanal zauzet, uređaji čekaju određeni slučajno izabran vremenski period pre nego što ponovo pokušaju pristupiti kanalu.
CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance): Ovaj protokol koristi tehniku "carrier sensing" kako bi uređaji proveravali da li je medijum slobodan pre nego što počnu slati podatke. Ako je medijum zauzet, uređaji čekaju određeni slučajno izabran vremenski period pre nego što ponovo probaju da pristupe medijumu.

## Slide 5
Na primer, ako postoji Wi-Fi mreža u kancelariji sa više uređaja koji žele da prenesu podatke istovremeno, svaki uređaj će prvo slušati da li je kanal slobodan. Ako je kanal slobodan, uređaj će započeti prenos podataka. Međutim, ako uređaj detektuje da je kanal zauzet (na primer, drugi uređaji prenose podatke), on će sačekati određeni slučajno izabran vremenski period pre nego što ponovo pokuša pristupiti kanalu kako bi izbegao koliziju sa drugim uređajima.
Ovaj proces se nastavlja sve dok svi uređaji ne uspeju da uspešno prenesu svoje podatke. CSMA/CA pomaže u smanjenju kolizija i optimizaciji pristupa kanalu u bežičnim mrežama poput WLAN-a.

## Slide 7
TDMA (Time Division Multiple Access): Ovaj protokol deli vreme na diskretne slotove, pri čemu svaki uređaj ima određeni vremenski period za slanje svojih podataka. Ovo omogućava uređajima da deluju bez ometanja jedni drugima, jer svaki uređaj ima svoj rezervisani vremenski slot.

## Slide 8
FDMA (Frequency Division Multiple Access): Ovaj protokol deli frekvencijski spektar na podopseke, pri čemu svaki uređaj ima svoj opseg frekvencija za komunikaciju. To omogućava više uređaja da istovremeno komuniciraju bez međusobnog ometanja.
802.11 MAC (MAC protokol koji se koristi u Wi-Fi mrežama): Ovaj protokol kombinuje CSMA/CA i TDMA tehnike kako bi omogućio efikasnu komunikaciju između bežičnih uređaja.
Bluetooth MAC: Bluetooth koristi TDMA/CDMA (Time Division Multiple Access/Code Division Multiple Access) tehnike kako bi omogućio višestruki pristup bežičnom kanalu.
Svaki od ovih protokola ima svoje prednosti i mane i odabir odgovarajućeg protokola

## Slide 9
FDMA (Frequency Division Multiple Access)

## Slide 10
802.11 MAC

## Slide 11: Fizički sloj
Brzine prenosa od 20 kbps (jedan kanal u frekvencijskom opsegu od 868–868.6 MHz),
40 kbps (deset kanala u opsegu između 905 i 928 MHz) i
250 kbps (16 kanala u ISM opsegu od 2.4 GHz između 2.4 i 2.485 GHz sa razmakom od 5 MHz između centralnih frekvencija).
Ukupno je dostupno 27 kanala,
MAC protokol koristi samo jedan od ovih kanala u isto vreme;
Nije više-kanalni protokol.
MAC protokol kombinuje planirane kao i protokole zasnovane na sukobima.

## Slide 12: Arhitektura mreže i vrste/uloge čvorova:
Standard razlikuje na MAC sloju dve vrste čvorova: • Potpuno Funkcionalni uređaj (FFD) može da funkcioniše u tri različite uloge: može biti koordinator PAN mreže (PAN = Personalna Mreža), jednostavan koordinator ili uređaj. • Smanjeni Funkcionalni uređaj (RFD) može da funkcioniše samo kao uređaj
Arhitektura mreže i vrste/uloge čvorova
Struktura super-frame
Upravljanje GTS-om (General Trafic Service)
Postupci prenosa podataka 
Protokol sa slotovima CSMA-CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)
Model bez bitova za bekonisanje

## Slide 13
Uređaj mora biti povezan sa koordinatorskim čvorom (koji mora biti FFD) i komunicira samo sa njim, na taj način formirajući zvezdanu mrežu.
Koordinatori mogu raditi u peer-to-peer režimu i više koordinatora može formirati Personalnu Mrežu (PAN).
PAN je identifikovan 16-bitnim PAN identifikatorom i jedan od njegovih koordinatora je određen kao PAN koordinator.
Koordinator obavlja, između ostalog, sledeće zadatke:
Upravlja listom povezanih uređaja.
Dodeljuje kratke adrese svojim uređajima.
U bekonizovanom režimu IEEE 802.15.4, redovno emituje okvire bekon paketa koji objavljuju PAN identifikator, listu izuzetnih okvira i druge parametre.
Razmenjuje podatke sa uređajima i sa koordinatorima vršnjacima.

## Slide 14: Super frame structure
Koordinator zvezdane mreže koji radi u bekonizovanom režimu organizuje pristup kanalu i prenos podataka uz pomoć super-rame.
Svi super-okviri imaju istu dužinu.
Koordinator započinje svaki super-frame slanjem okvira bekon paketa.
Okvir bekon uključuje specifikaciju super-rame koja opisuje dužinu različitih komponenti sledeće super-rame:
Aktivni period
Neaktivni period. Aktivni period je podeljen na 16 vremenskih slotova. Prvi vremenski slot je zauzet okvirom bekon, a preostali vremenski slotovi su:
CAP (Contention Access Period) - Period za pristup konkurentnom pristupu
GTS (General Traffic Slots) - Slotovi za opšti saobraćaj

## Slide 16: Upravljanje GTS-om
Koordinator dodeljuje GTS uređajima samo kada oni pošalju odgovarajuće zahtevne pakete tokom CAP-a.
Jedan flag u zahtevu označava da li je traženi vremenski slot transmit slot ili receive slot.
U transmit slotu, uređaj šalje pakete koordinatoru, a u receive slotu podaci teku u suprotnom smeru. Još jedno polje u zahtevu specificira željeni broj uzastopnih vremenskih slotova u GTS fazi.
Koordinator odgovara na zahtevni paket u dva koraka: Neposredni paket potvrde potvrđuje da je koordinator pravilno primio zahtevni paket, ali ne sadrži informacije o uspehu ili neuspehu zahteva.
Nakon primanja paketa potvrde, uređaj je dužan da prati bekon koordinatora tokom određenog vremena (nazvanog Agts DescPersistence Time).

## Slide 17: Postupci prenosa podataka:
Uređaj želi da prenese podatke paket koordinatoru.
Ako uređaj ima dodeljen transmit GTS, budi se neposredno pre početka vremenskog slota i odmah šalje svoj paket bez izvršavanja bilo kakvih operacija za detekciju nosioca ili drugih operacija za izbegavanje kolizija.
Uređaj to može uraditi samo kada cela transakcija koja se sastoji od podatkovnog paketa i neposredne potvrde koju takođe šalje koordinator, kao i odgovarajućih Inter Frame Spaces (IFSs), stane u dodeljene vremenske slotove.
Prenos podataka od koordinatora do uređaja
Ako uređaj ima dodeljen receive GTS i kada paket/potvrda/IFS ciklus odgovara ovim, koordinator jednostavno prenosi paket u dodeljenom vremenskom slotu bez dalje koordinacije.
Uređaj mora potvrditi prijem podatkovnog paketa.

## Slide 18: Kada koordinator nije u mogućnosti da koristi receive GTS!
Koordinator objavljuje baferisani paket uređaju uključujući adresu uređaja u polje pending address okvira bekon.
Adresa uređaja se uključuje sve dok uređaj nije preuzeo paket ili je istekao određeni tajmer.
Kada uređaj pronađe svoju adresu u polju pending address, šalje poseban zahtevni podatkovni paket tokom CAP-a.
Koordinator odgovara na ovaj paket potvrdom i nastavlja sa slanjem podatkovnog paketa.

## Slide 19: Slotted CSMA-CA protocol
Čvorovi moraju slati podatke ili upravljačke/ kontrolne pakete tokom CAP-a, koristeći slotovani CSMA protokol.
Protokol ne sadrži odredbe protiv situacija skrivenih terminala.
Na primer, nema RTS/CTS rukovanja. Da bi se smanjila verovatnoća sudara, protokol koristi slučajna kašnjenja; stoga je to CSMA-CA protokol.
Vremenski slotovi koji čine CAP su podijeljeni na manje vremenske slotove, nazvane back-off periodi.

## Slide 20: Non-beaconed mode
Protokol IEEE 802.15.4 nudi režim rada bez odašiljanja balisa pored odašiljanja s balisom.
Neka od važnih razlika između ovih režima su sledeće:
U režimu bez bekoniranja, koordinator ne šalje bekon okvire niti postoji mehanizam za GTS.
Svi paketi sa uređaja se prenose koristeći ne-slotovani CSMA-CA protokol (zbog nedostatka vremenske sinhronizacije).
Koordinatori moraju biti stalno uključeni, ali uređaji mogu pratiti svoj sopstveni raspored spavanja.
Uređaji se bude iz dva razloga: (i) da pošalju podatke/kontrolni paket koordinatorima, ili (ii) da preuzmu paket namenjen sebi od koordinatora korišćenjem rukovanja zahtevom/odgovorom za podatke/odgovorom.

## Slide 21: Address and name management
Upotreba adresa i imena u (senzorskim) mrežama.
U većini računarskih i senzorskih mreža mogu se naći sledeći tipovi imena, adresa i identifikatora
Jedinstveni identifikator čvora (UID)
MAC adresa
Mrežna adresa
Mrežni identifikatori
Identifikatori resursa
Osnovni zadaci upravljanja adresama, koji su nezavisni od vrste adresa:
Dodela adresa
Opoziv adresa
Reprezentacija adresa
Detekcija/rešavanje konflikata
Povezivanje

## Slide 22
Bilo koji sistem upravljanja adresama za senzorske i ad hoc mreže povremeno se suočava sa particijama mreže i događajima spajanja mreže

## Slide 23: Jedinstvenost adresa
Sledeći zahtevi za jedinstvenost mrežnih imena i adresa:
Globalno jedinstveno
Jedinstveno u okviru mreže
Lokalno jedinstveno

## Slide 24
MAC adrese su neophodne ukoliko MAC protokol treba da koristi izbegavanje slučajnog preslušavanja i da što češće pređe u režim mirovanja. Međutim, da li MAC adrese treba da budu globalno ili jedinstvene u okviru mreže?
Budući da je opseg MAC protokola komunikacija između susednih čvorova, dovoljno je da adrese budu lokalno jedinstvene unutar dvoskopskog susedstva.
Ovaj zahtev osigurava da nijedna dva suseda izabranog čvora nemaju istu MAC adresu.
To zapravo nije potrebno u bežičnim senzorskim mrežama, jer je cela mreža ne kolekcija pojedinačnih čvorova koji pripadaju pojedinačnim korisnicima, već čvorovi sarađuju u obradi signala i događaja iz fizičkog okruženja.
Korisnici su na kraju zainteresovani za podatke, a ne za pojedinačne ili grupe čvorova koji ih isporučuju. Podaci takođe mogu uticati na rad protokola, što je suština mreža usmerenih na podatke.

## Slide 25: Dodeljivanje MAC adresa
Dodela globalno jedinstvenih MAC adresa je neželjena u senzorskim mrežama s većinom malih paketa.
A priori dodela adresa koje su jedinstvene u mreži je izvodljiva samo ako se može obaviti s razumnim naporom.
postoji problem da overhead za predstavljanje adresa može biti značajan, iako ne toliko velik kao u slučaju globalno jedinstvenih adresa.
Dinamična i distribuirana dodela adresa koje su jedinstvene u mreži i lokalne adrese.

## Slide 26
Čvor nasumično bira adresu iz datog opsega adresa i nada se da je ova adresa jedinstvena.
Ovaj opseg adresa je dat brojevima između 0 i 2m - 1 i adresa se može predstaviti s m bitova. Prostor adresa ima veličinu n = 2m adresa.
Čvor bira svoju adresu bez prethodnih informacija, u kojem slučaju je najbolje koristiti uniformnu distribuciju na opsegu adresa jer to ima maksimalnu entropiju.

## Slide 27: rutiranje
U multi-hop mreži, posredni čvorovi moraju prenositi pakete od izvora do odredišnog čvora.
Takav posredni čvor mora odlučiti kom susedu proslediti dolazni paket koji nije namenjen njemu samom.
Tipično se koriste rutirajuće tabele koje navode najprikladnijeg suseda za svako odredište paketa.
Konstrukcija i održavanje ovih rutirajućih tabela je ključni zadatak distribuiranog rutirajućeg protokola.

## Slide 28: Routing protocols
Efikasno rutiiranje jednostranih poruka radi štednje energije predstavlja jednostavan problem: uzeti mrežni grafik,
dodeliti svakoj vezi vrednost troška koja odražava potrošnju energije preko te veze
izabrati bilo koji algoritam koji računa najmanje troškove putanja u grafiku.

## Slide 29
Postoje različiti aspekti kako se energija ili energetska efikasnost može shvatiti u kontekstu usmeravanja:
Minimiziranje energije po paketu
Maksimiziranje veka mreže
Vreme do prvog otkazivanja čvora.
Vreme do pojave mesta koje nije pokriveno mrežom (gubitak pokrivenosti, koristan metrički podatak samo za redundantno razmeštene mreže).
Vreme do particionisanja mreže (kada postoji dva čvora koja više ne mogu komunicirati međusobno)

## Slide 30
Usmeravanje uz razmatranje dostupne energetske baterije
Maksimalni ukupni dostupni kapacitet baterije
Rutiranje minimalnih troškova baterije (MBCR)
Rutiranje minimalnih i maksimalnih troškova baterije (MMBCR)
Uslovno rutiranje maksimalnih i minimalnih kapaciteta baterije (CMMBCR)
Minimiziranje varijanse u nivoima snage Rutiranje minimalne ukupne snage prenosa (MTPR)

## Slide 31
Ideja iza relativno velike klase geografskih rutirajućih protokola ima dva osnovna cilja:
Za mnoge primene, neophodno je adresirati fizičke lokacije, na primer, kao "bilo koji čvor u datoj oblasti" ili "čvor na/blizu datog tačke". Kada takvi zahtevi postoje, oni moraju biti podržani odgovarajućim rutirajućim šemama.
Kada su poznate pozicije izvora i odredišta, kao i pozicije međunarodnih čvorova, te informacije mogu biti korišćene u rutiranju.
Da bi se to postiglo, odredišni čvor mora biti naveden ili geografski (kao što je gore) ili kao neka vrsta mapiranja - usluga lokacije - između inače navedenog odredišta (npr. putem svog identifikatora) i njegove (pretpostavljene) trenutne pozicije je neophodna.

## Slide 33
Najbliži sa naprednim kretanjem
Rutiranje prema smeru
Problem dead ends
Restricted floading
Pravilo desne ruke za oporavak ‚‚greedy‚‚ rutiranja - GPSR
Garancije performansi kombinovanog ‚‚greedy/face rutiranja
Kombinacija sa rutiranjem na osnovu ID-a hijerarhijama
Slučajno prosleđivanje i adaptivna aktivnost čvora - GeRaF
Geografsko rutiranje bez pozicija - GEM

## Slide 34
Ova slika ilustruje kako bi paket bio rutiran od čvora A do čvora Z. Dok je na čvoru A, paket može biti rutiran putem greedy forwarda do čvora D. Na čvoru D, greddy forward ne uspeva, tako da paket mora biti rutiran oko perimetra unutrašnjeg polja definisanog sa BFGCD.

## Slide 35
Geo-kastovanje - slanje podataka podskupu čvorova koji se nalaze u naznačenoj regiji očigledno je primer multicastovanja i stoga ne zahteva dalju pažnju. Slično slučaju rutiranja baziranog na poziciji, informacije o poziciji određene regije i međukoraci mogu se iskoristiti kako bi se povećala efikasnost.
Multicastovanje bazirano na lokaciji:
Statička zona
Prilagodljiva zona
Prilagodljive udaljenosti Pronalaženje pravog smera Tesselacija ravni Mrežno bazirano geo-kastovanje Geo-kastovanje korišćenjem unikast protokola - GeoTORA Prosleđivanje bazirano na trajektoriji (TBF)

## Slide 36: Pitanja
Detaljno objasni S-MAC protokol.
Kratko objasni IEEE 802.15.4 MAC sloj.
Objasni protokole niske dužinske ciklusa.
Koje su razlike između Zigbee i Bluetooth tehnologije?
Objasni retku topologiju i protokol upravljanja energijom.