## Slide 1: Senzori pritiska

## Slide 2
Kada se kontinuumnalazi u kontaktu sa nekom graničnom površinom, tada normlano na nju deluje rezultanta svih unutrašnjih sila između čestica kontinuuma.
Skalar koji se dobija kao odnos sile F [N] po jedinici površine S [m2] zove se pritisak.
P = F/S
Preme teoriji fluida, pritisak je lokalno svojstvo fluida I zavisi od visine stuba h [m] fluida iznad date lokacije I gustine fluida  [kg/m3] odnosno
p = gh

## Slide 3: Kategorije merenja pritiska.
merenje apsolutnog pritiska kao razlike između pritiska u specificiranoj tački fluida i pritiska apsolutne nule, koji ima vakuum
merenje atmosferskog (barometarskog) pritiska: standardna vrednost Pa stand. odgovara visini stupca žive od 760 mm na nivou morske površine, pri temperaturi od 0 C gustini žive ž = 13 595,1 kg/m3, standardnoj gravitaciji g = 9,80665 m/s2 (Pa.stand. = 101325 Pa, Pa = 1,01325 bar = 1013,25 mbar)
merenje diferencijalnog pritiska , kao razlike između dva pritiska.

## Slide 4: Merni opseg.
Pritisak se meri u opsegu od 0 - 1010 Pa.
S obzirom na usvojene kategorije pritiska u tehničkoj praksi, pritisak se najčešće meri u četiri oblasti:
oblast niskog apsolutnog pritiska, (tehničkogvakuuma)
(10-10 - 100 Pa)
oblast barometarskog pritiska
oblast malih diferencijalnih pritisaka u odnosu naatmosferski: potpritiska ili natpritiska u opsegu od0 -2 500 Pa.
oblast visokog relativnog pritiska (natpritiska) (0 -1010 Pa).

## Slide 5
Struktura senzora:
Senzori pritiska su direktnog ili kompenzacionog tipa.
Zajednički element u oba slučaja je primarni osetilni element koji pretvara pritisak p ili razliku pritiska p u silu F. To je elastični (deformacioni) element, koji pod delovanjem sile F trpi deformaciju ili pomak x.
Kod direktnih senzora sila ili pomak pretvaraju se u narednom bloku u električni signal.

## Slide 6: Tipični senzori pritiska
Većina električnih senzora ima primarni element u obliku:
membrane,
meha ili
Burdonove cevi.
Od karakteristika primarnog elementa zavise merni opseg, prirodna frekvencija i osetljivost senzora. Deformacija elementa, koja nastaje usled delovanja pritiska pretvara se dalje u električni signal.
Na osnovu toga razlikuju se
elektromagnetni,
kapacitivni,
otpornički i
pijezoelektrični senzori.

## Slide 7: Elektromagnetni senzori pritiska.
Detekcija deformacije primarnog elementa ovih senzora ostvaruje se pomoću elektromagnetnih senzora pomeraja. Najviše se primenjuje induktivni detektor sa relativnim pomerajem jezgra i jednim navojem

## Slide 8: Elektromagnetni senzori pritiska.

## Slide 9
Kapacitivni senzori pritiska.
Suština rada ovih senzora je da se metalna membrana upotrebljava kao pokretna elektroda kondenzatora.

## Slide 12
Potenciometarski senzor pritiska.
Deformacija elastičnog elementa može se detektovati pomoću potenciometra.

## Slide 14: Piezoelektrični senzori pritiska.
dva načina:
Kod prvog načina sila preko deformacionog elementa deluje na pijezoelektrik, na kome se javlja električni naboj proporcionalan merenom pritisku.
Kod drugog načina pijezoelektrik se pravi u formi mehaničkog oscilatora, čija se rezonantna frekvencija menja u skladu sa merenom silom odnosno pritiskom.

## Slide 16: Optoelektronski senzori pritiska.
Deformacijom elastičnog elementa moduliše se
intenzitet svetla koje pada na fotoprijemnik.

## Slide 17: Senzori sa strunom
Zategnuta žica je jednim krajem pričvršćena za deformacioni element. Takva žica je zapravo, mehanički oscilator čija se rezo-nantna frekvencija menja obrnuto proporcionalno zategnutosti i dužini žice, a time i merenom pritisku.

## Slide 18: Tenzometarski senzori pritiska.
Tenzoelement
(tenzometar, tenzootpornik, rastezna traka, merna traka) je pasivni otpornički senzor mehaničke deformacije.
Njegov rad se zasniva na činjenici da se otpor elektičnog provodnika menja kada je taj provodnik izložen elastičnoj deformaciji.
Tenzoelementi primenjuju u gradnji senzora: pritiska, sile, momenta, ubrzanja, vibracije, nivoa i dr.

## Slide 21: Tehnika temperaturne kompenzacije pomoću pasivnog tenzoelementa.
Promena otpora tenzoelementa detektuje se Vitstonovim mostom,
U jednoj grani mosta je merni (aktivni) tenzoelement, i na njega deluju naprezanja i temperatura. U susednoj grani mosta je kompenzacioni (pasivni, slepi) tenzoelement, koji treba da ispunjava sledeća tri uslova:
  da je istih karakteristika kao i merni tenzoelement, tj. da je iz istog pakovanja
  da je zalepljen na podlogu od istog materijala od kojeg je napravljen deformacioni element
  da je zalepljen na mestu bez naprezanja, ali na kome je ista temperatura kao i na deformacionom elementu.

## Slide 23: Merni most sa tenzoelementima.
Za detekciju tenzootpora upotrebljava se nebalansirani Vitstonov most.
Izlazni napon mosta proporcionalan je merenoj
deformaciji.
Tri su osnovne konfiguracije Vitstonovog mosta sa tenzootpornicima:
  četvrtinski most,
  polumost i
  puni most.