## Slide 1: Senzorski sistemi
Slika Ova fotografija autora Nepoznat autor licencirana je u okviru CC BY

## Slide 2: Pretvarači
Pretvarači su uređaji koji pretvaraju signale iz jednog oblika energije u drugi oblik energije.

## Slide 3
Vrsta energije
Priroda energije
Kinetička energija
Poseduje je telo u kretanju
Potencijalna energija
Energija koju ima telo u nekom fizičkom polju
Mehanička energija
Suma makroskopske kinetičke i potencijalne energije
Energija mehaničkog talasa
Energija koja se prenosi prostiranjem mehaničkih talasa u materijalu, npr. akustička energija
Hemijska
Sposobnost hemijskih supstanci da oslobađaju toploti ili menjaju druge hemijske supstance
Električna
Energija koja potiče od električnog polja
Magnetna energija
Energija koja potiče od magnetskog polja
Energija zračenja
Energija elektromagnetskog zračenja
Nuklearna Energija
Energija koja vezuje proton i neutrone u jezgru atoma
Elastična energija
Energija plastične deformacije
Gravitaciona energija
Energija koja potiče od gravitacionog polja
Termalna energija
Makroskopska mera srednje kinetičke energije molekula u materijalu (mera entropije
Toplotna energija
Količina termalne energije koja se prenosi u smeru opadajućeg gradijenta temperature (sa toplijeg mesta ka hladnijem)
Energija jonizacije
Energija koja vezuje elektron za jezgro atoma

## Slide 4: aktuatori actautors
Uredjaji koji elektrčnu energiju pretvaraju u mehanički rad ili obrnuto.
Ampermetri, voltmetri, Watmetri, razni motori, senzori takta, piezosenzori.......
senzori sensors
Elektropretvarači koji pretvaraj neki oblik energije( izuzev mehaničke) u elektrčni na način koji omogućava
njenju kvantifikaciju
indikatori indicator
Elektropretvarači koji ukazuju na prisustvo nekog oblika energije, ali ne omogućavaju kvantifikaciju
detektovane količine enrgije ili je greška kvantifikacije ne prihvatljiva

## Slide 5: Senzori
Senzori - detektori su uređaji koji menjaju neko svoje svojstvo (najčešće električno ili hemijsko) pod uticajem neke fizičke pojave, tj. njene brojne vrednosti ili promene te brojne vrednosti.
Senzori „detektuju“ neku pojavu i proizvode odgovarajući izlaz.

## Slide 6: Senzori
Senzore karakteriše niz parametara, kao što su:
  osetljivost,
  selektivnost,
  opseg,
  rezolucija,
  ofset,
  linearnost,
  šum i reverzibilnost.

## Slide 7
Osetljivost – Prvi izvod izlaznog signala po merenoj veličini. Izražava se kao količnih odgovarajućih jedinica bez skraćivanja. Ako je npr. reč o otpornom senzoru temperature, jedinica za osetljivost će biti Ω/K.
Selektivnost – količnik osetljivosti senzora na neku uticajnu veličinu ili parazitni parametar i osetljivosti senzora na veličinu koja se želi meriti. Često se izražava u procentima, promilima ili ppm-ovima.
Opseg –maksimum ili minimum izvan kojih se dalje promene merene veličine ne detektuje. Raspon između najmanje i najveće brojne vrednosti merene veličine koje senzor može detektovati a da ne uđe u zasićenje i ne bude oštećen, naziva se merni opseg

## Slide 8
Rezolucija – broj različitih vrednosti veličine koja se dobija na izlazu senzora. Preslikano na ulaznu stranu senzora može definisati kao najmanja promena merene veličine koja se može detektovati kao različita vrednost na izlazu.
Ofset – vrednost izlazne veličine koja se dobija kada je merena veličina jednaka nuli. Prilikom konstrukcije senzora obično se teži da je u odsustvu merene veličine, tj. kada je njena brojna vrednost jednaka nuli, izlaz takođe jednak nuli. Ako u takvoj situaciji senzor ima odziv različit od nule, kaže se da ima ofset.
Nelinearnost –najveće odstupanje od linearne karakteristike podeljeno sa opsegom senzora, izraženo u procentima.

## Slide 9
Šum – električni signali na izlazu senzora često imaju statički ili termički šum koji su posledica združenog delovanja različitih parazitnih efekata. Šum senzora se može izraziti na dva načina:
preko gustine spektralne snage šuma kada odziv može imati različite
učestanosti (dB/Hz) preko logaritamskog odnosa ukupne snage
šuma i ukupne snage signala na izlazu senzora (dB)
Reverzibilnost – predstavlja sposobnost senzora da prilikom uzastopnog izlaganja istoj brojnoj vrednosti merene veličine na izlazu da istu vrednost električne veličine. Ako ponovljivost odziva zavisi samo do gradijenta promene merene veličine, onda se reverzibilnost iskazuje preko hiterezisa.

## Slide 10: Senzori u prirodi
Živi organizmi - interakcija sa okolinom.
Senzori u kombinaciji sa odgovarajućim neuronima i osećajem koji stvaraju u centralnom nervnom sistemu dobili su naziv čula.
Najveći broj bioloških senzora su električni, odnosno generišu strujne impulse u neuronima.

## Slide 11
Obično ih čine specijalizovane ćelije osetljive na:
jačinu i/ili talasnu dužinu elektromagnetskog zračenja (čulo vida)
jačinu i/ili talasnu dužinu akustičkih talasa, uključujući i ultrazvuk i infrazvuk (čulo sluha)
mehanički pritisak i vibracije (čulo dodira)
molekule iz sredine (čulo ukusa, čulo mirisa, feromonsko čulo i hormonsko čulo)
gravitaciono polje (čulo ravnoteže, čulo orijentacije)
temperaturu sredine (čulo toplote)
vlažnost sredine (kombinacija čula toplote i dodira)
električno
magnetskog polje (čulo orijentacije kod mnogih migratornih vrsta) polje (električno čulo nekih predatorskih vrsta
interno stanje pojedinih organa (propriocepcija – čulo položaja sopstvenih ekstremiteta, pokreta tela, nekih unutrašnjih organa i napregnutosti poprečno- prugastih mišića)

## Slide 12: Klasifikacija senzorske tehnike
Najčešća klasifikacija vrši se:
po vrstama ulaznih merenih veličina.
po električnim izlaznim veličinama
po tehnologiji proizvodnje.
Prema kriterijumu ulaznih mernih veličina mogu se klasificirati:
senzori fizičkih veličina,
senzori hemijskih veličina,
Snezori bioloških parametar

## Slide 13
Senzori za merenje
fizičkih veličina
Senzori mehaničkih veličina
Senzori translatornog i ugaonog pomeraja i dužine
na bazi kapacitivnih i induktivnih pretvarača, potenciometara, na bazi
slobodnih i lepljenih mernih traka i dr.
Digitalni senzori translatornog i ugaonog pomeraja i brzine inkrementalnog i kodnog tipa.
Senzori sile sa mernim trakama.
Piezolektrični senzori za dinamičko merenje sile i akceleracije.
Akcelerometarski senzori sa potencio-metrima, mernim trakama ili kapacitivnim pretvaračima
Senzori mehaničkih veličina
Senzori termičkih veličina,,
svetlosno radijacionih
veličina
Senzori nukleanrog
zračenja
senzori karakteristika fluida
Senzori karakteristika fluida
Senzori pritiska – manometri sa tečnostima, sa Burdonovom cevi, membranama; servomanometri.
Vakuummetri – termičko - otporni, jonizacioni, Meklodov.
Protokometri – volumetrijski, turbinski, indukcioni, anemometri sa ugrejanom žicom i filmom, rotametri, vrtložni protokometri, pito – cev, laserski dopler anemometri i dr.
Senzori nivoa tečnosti – kapacitivni, pneumatski, diskretni.
Senzori gustine i viskoznosti fluida.

## Slide 14
Senzori temperature
Piroelektrični senzori,
Tranzistorski i diodni senzori
Manometarski termometri,
Poluprovodnički senzori vidljive i IC svetlosti.
Bimetalni termometri,
Senzori na bazi termoparova
Termalni radijacioni senzori temperature- bolometri.
Temometri sa širenjem tečnosti
Dvobojni pirometri.
Otpornički termometri – platinski, termistorski i silicijumski otporni
Senzori magnetnog polja
Magnetometri sa zasićenjem
jezgra,
SQUID magnetometri
Magnetootpornici,
Magnetotranzistori i magnetne diode,
NMR senzori,
Rubidijumski magnetometri,
Anizotropni magnetootporni senzori,
Holovi senzori, diskretni i integrisani

## Slide 15
Senzori za merenje hemijsko
bioloških veličina
Senzori H2
Detektori dima
Katalitički senzori zapaljivih gasova,
Senzori mirisa,
Infracrveni apsorpcioni senzori,
Senzori CO i CO2,
Senzori koncentracije soli,
Senzori O2,
pH senzori
Senzori koncentracije šećera,

## Slide 16: Podela senzora po vrstama izlaznih signala
Induktivni senzori
Kapacitivni senzori pomeraja, nivoa
tečnosti, naprezanja
Otpornički senzori – potenciometri,
merne trake, metalni poluprovodnički
termometri, magnetootpornici...
Naponski senzori –
Termoparovi,
Holovi senzori,
Senzori na bazi PN spojeva
Senzori sa generisanjem
naelektrisanja
Piezoelektrični senzori
Piroelektrični senzori

## Slide 17: Domeni podataka

## Slide 18
Postupak digitalizacije
Digitalizacija je postupak
pretvaranja
kontinualnog (analognog) signala u niz digita, tj. u niz impulsa koji su električni
ekvivalent
digita.
Postupkom
digitalizacije se kontinualni signal
pretvara u diskretni signal, i to po
trenutnim (naponskim) vrednostima i
po vremenu.
odmeravanje;
kvantizacija;
kodiranje.

## Slide 19: DIGITALIZACIJA SIGNALA

## Slide 20: Digitalni signali

## Slide 21
Teorema o odmeravanju: ako funkcija f(t) ima spektar u opsegu učestanosti od 0 do fm, onda je funkcija f(t) u potpunosti definisana njenim trenutnim vrednostima uzetim u ekvidistantnim tačkama na apscisi, tj. ordinatama u intervalu ∆tN=tj- ti=1∕2fm.
Teorema odmeravanja za signale ograničenog opsega i konačne energije može se interpretirati na sličan način kao i u slučaju kontinualne vremenske funkcije. Naime, svaki signal konačne energije i širine opsega fm(Hz) može se u potpunosti da obnovi ukoliko se poznaju njegovi odmerci uzeti u iznosu od 2fm u sekundi.
U postupku diskretizovanja kontinualnog signala po vremenu mere se njegove trenutne vrednosti u tačno definisanim vremenskim intervalima.
Rezultat merenja (odmeravanja) je odmerak.

## Slide 22
Kvantizacija
Da bi se kontinualni signal prila-godio
digitalnoj obradi, potrebno je takav
signal aproksimirati konačnim bro-jem
diskretnih vrednosti, tj. ampli-tudno kvantovati.
Kvantovanje je postupak koji mora da
predhodi kodovanju, jer vanjem neizbrojiv skup
kvanto- trenutnih
vrednosti svodimo na izbrojiv.

## Slide 23: Kodiranje
U procesu digitalizovanja video signala kodovanje je završna operacija na predajnoj strani prenosnog sistema, a dekodovanje je polazna operacija pri rekonstrukciji video signala na prije- mnoj strani.
osnovna funkcija kodera cifarsko predstavljanje diskretnih vrednosti kontinualnog signala grupom digita, odnosno impulsa,
kodovanjem se podrazumeva tra- nsformacija kodova, pri čemu se ulazni digitalni signal pretvara na izlazu kodera u transformisan digitalni signal novih statističkih karakteristi